## Slide 1: 2.11 并行与指令：同步

## Slide 2: 同步
两个处理器（任务）共享一块内存
  P1 写, 然后 P2 读
  若P1和P2未同步则会产生数据竞争（P81）
    最终结果依赖于访问次序
多处理器实现同步的硬件支持方法
  原子读/写存储器
  进行存储器原子读/写时不得插入任何其他存储器访问操作
实现同步的方法
  单个语句，例如：原子交换指令register ↔ memory
  指令对（不可被其他处理器或线程插入写操作）

## Slide 3: MIPS同步指令对
链接取数：ll rt, offset(rs)
将内存rs+offset中的32位数值存入寄存器rt中，并开始执行原子读-修改-写操作。
条件存数：sc rt, offset(rs)
将寄存器rt中的32位数值存入rs+offset内存地址中，并完成原子读-修改-写操作。
  成功，若从ll执行后该内存地址未被改写
    返回 1 存入 rt
  失败，若该内存地址被改写
    返回0 存入 rt
0x30 | rs | rt | offset
0x38 | rs | rt | offset

## Slide 4: 同步实例
  try: add $t0,$zero,$s4 ;$t0=$s4
  ll $t1,0($s1) ;链接取数，$t1=内存中的值
  sc $t0,0($s1) ;条件存数，内存中的值=$t0，若失败$t0中将为0
  beq $t0,$zero,try ;若失败，分支到try重新
  add $s4,$zero,$t1 ; $s4=取出的值
交换$s4和内存（地址为$s1+0）中的值

## Slide 5
compiler
assembly code
assembler
object code
executable
linker
loader
memory
machine code
C program
library routines
翻译并执行程序

## Slide 6
compiler
assembly code
assembler
object code
executable
linker
loader
memory
machine code
C program
library routines
翻译并执行程序
高级语言程序编译成汇编程序。（包含伪指令）

## Slide 7
compiler
assembly code
assembler
object code
executable
linker
loader
memory
machine code
C program
library routines
翻译并执行程序
汇编程序到目标文件（二进制机器语言）。包含未定义的标记，如外部引用。

## Slide 8
compiler
assembly code
assembler
object code
executable
linker
loader
memory
machine code
C program
library routines
翻译并执行程序
所有地址变为真实地址（为了减少重复劳动，对每个过程是单独编译和汇编的，每个模块不知道其他模块的真实位置）

## Slide 9
compiler
assembly code
assembler
object code
executable
linker
loader
memory
machine code
C program
library routines
翻译并执行程序
将可执行文件加载到内存并执行。
动态链接：直到程序运行，动态链接库的库例程才被加载链接。

## Slide 10: 陷阱与谬误
强大的指令  更高的性能
  因为需要较少的指令就可以完成同样的功能
  但是复杂的指令难于实现
    由于复杂指令的指令周期长，常常导致简单指令也慢下来。
  编译程序更倾向于使用简单指令
汇编语言编程性能高
  编译器发展
  汇编代码长度长  更多的错误机会、低效等

## Slide 11: 陷阱与谬误
二进制兼容 指令集不变
字节编址的计算机中，连续字地址相差不是1。
  32位字长相差4!
在自动变量的定义过程之外，使用该变量对应的指针。例如：C语言的局部数组。

## Slide 12: 本章小结
计算机设计的4条原则
一个计算机应有的指令种类：
  数据传输类指令
  运算类指令（算数、逻辑、移位等）
  程序控制类指令（分支）
  程序中断类指令
  输入输出指令

## Slide 13: 本章小结
指令格式的设计：
  操作码（越短越好）的设计（扩展操作码，哈夫曼编码）
  地址码的设计（3地址，2地址，1地址，0地址指令）
寻址方式

## Slide 14
例：指令字长为12位，每个地址码为3位，采用扩展操作码的方式，设计4条三地址指令、255条一地址指令和8条零地址指令。
(1) 写出扩展表示；(2) 画出指令译码逻辑图；
(3) 计算操作码平均长度。
解：(1) 操作码的扩展表示如下：
0 0 0 ××× ××× ×××
… 4条三地址指令
0 1 1 ××× ××× ×××
1 0 0 0 0 0 0 0 0 ×××
… 255条一地址指令
1 1 1 1 1 1 1 1 0 ×××
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
… 8条零地址指令
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
红色的部分决定是否扩展

## Slide 15
(3) 操作码平均长度=(4×3＋9×255＋12×8)/267=9。
8种状态中，当高三位取100时y4有效，101时y5有效，110时y6有效，111时y7有效，三信号相或，决定下一个译码器是否做指令译码。

## Slide 16
指令操作码是有空余的。在可变长度的指令系统的设计中，扩展方法的原则:
使用频度(即指令在程序中的出现概率)高的指令应分配短的操作码，
使用频度低的指令相应地分配较长的操作码，哈夫曼(Huffman)编码法就是根据上述原则进行编码。
Huffman编码法可用Huffman树的方法来实现：
首先将使用频度最小的、尽可能接近的两个概率合并为一个概率和，然后把它作为叶结点。新的结点与其它的叶结点再按频度大小排序。然后继续与别的相近的概率合并，如此反复，直至全部使用频度都处理完毕，最后形成一个频度为1的根结点。压缩过程可不完全相同。
此后，从根节点开始向下延伸，左分支取1，右分支取0，遍历所有的叶节点。

## Slide 17
表4.2 操作码的Huffman编码法
指令Ii
使用频度Pi
Huffman编码
操作码长度Li
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
0.40
0.26
0.15
0.06
0.05
0.04
0.04
0
10
110
11100
11101
11110
11111
1位
2位
3位
5位
5位
5位
5位

## Slide 18
如果将使用的频度与位数综合考虑，可按下式求得平均编码长度：
L=∑Li×Pi
上例的平均编码长度为：
L=［0.40×1+0.26×2+0.15×3+0.6×5+0.05×5+0.04×5+0.04×5］位
=2.32位
Huffman扩展编码法与扩展编码法区别：
Huffman扩展编码法:从指令的使用频度出发，对指令的长度没有限制（操作码与地址码两部分长度之和是字节的整数倍 ）。
扩展编码法:从地址码的个数出发来决定操作码字段位数

## Slide 19
[例4.4] 某机主存容量64K×16位，共有60条单字长、单地址指令。试采用直接、间接、变址和相对这四种寻址方式设计指令格式，并说明每一种寻址方式的寻址范围及有效地址计算方法。
解：60条指令操作码字段(OP)至少需占用6位(26=64)，这样指令余下长度10位。寻址模式(X)为四种，所以要2位(22=4)。形式地址(D)只剩下8位。
其指令格式如下：
15 10 9 8 7 0
OP
X
D
寻址模式如下：
X=00 直接寻址 有效地址 E=D(256字)
X=01 间接寻址 有效地址 E=(D)(64K字)
X=10 变址寻址 有效地址 E=(Rx)+D(64K字)
X=11 相对寻址 有效地址 E=(PC)+D(PC附近256个字)
其中Rx为变址寄存器(16位)，PC为程序计数器(16位)。变址和相对寻址时，位移量D可正可负。
机器字长
需覆盖的寻址范围

## Slide 20
下周小测验