## Slide 1: 3.3 乘法

## Slide 2
二进制乘法手算过程：（无符号）
从上述算法分析：
1）积的位数：忽略符号位，若被乘数的位数为n，乘数的位数为m，则积的位数为n+m
2）当乘数位为1，只需要将被乘数复制到合适位置。
3）当乘数位为0，将0复制到合适位置。
被乘数
乘数
部分积
序列
积
n
2n
n
在快速乘法器中可以并行产生并且并行进行加法运算

## Slide 3
0000 0010
以两个4位数相乘为例：
1）共做4次迭代
2）每次迭代，测试加法
左移（观察前页图可知每个部分积相当于被乘数左移后*乘数判断位）
右移（已经判断过的位移出）共三步。
所以，若每部一个时钟周期，共3*字长个时钟周期
0000 0000
0011
+ 0000 0010 被乘数
0000 0010
0000 0100 左移
0001 右移
+ 0000 0100
0000 0110
0000 1000
0000
+ 0000 0000
0000 0110
0001 0000
0000
+ 0000 0000
0000 0110
0010 0000
0000

## Slide 4
multiplicand
32-bit ALU
multiplier
Control
add
shift
right
product
0 1 1 0 = 6
0 0 0 0 0 1 0 1 = 5
add 0 1 1 0 0 1 0 1
0 0 1 1 0 0 1 0
add 0 0 1 1 0 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0 1
add 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 1 1 0
add 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0
= 30
以上一步部分积右移代替被乘数（可能加到部分积上形成新部分积）左移。
减少一步移位（测试加法、右移两步完成）

## Slide 5: 有符号乘法
被乘数、乘数取绝对值参与运算。
积的符号位为被乘数乘数符号位异或。
该算法实际上是：原码一位乘法算法。
很多教材介绍补码一位乘法（符号位参与运算）。

## Slide 6: 原码一位乘法小结
原码一位乘法的运算规则
被乘数：X=xf.x1x2…xn
乘数： Y=yf.y1y2…yn
积： C=cf.c1c2…cn
式中，xf，yf,cf为符号位。则
Cf=
|C|=|X|•|Y|
P141图3-6 65位，多出的1位为了保留进位

## Slide 7
求｜C｜的运算规则如下：
（1） 被乘数和乘数均取绝对值参加运算，符号位单独考虑。
（2） 被乘数取双符号，部分积的长度与被乘数相同，初值P0为0。
（3） 从乘数的最低位yn开始判断：
①若yn-i+1=1，则部分积Pi加被乘数｜x｜，然后右移一位；
②若yn-i+1=0，则部分积Pi加上0，然后右移一位。
移位时连同符号位一起移位
（4）重复步骤（3），判断n次。最终结果C=Cf.Pn

## Slide 8
［例］x = 0.1101，y = -0.1011，求[x·y]原=?
被乘数、乘数取绝对值参与运算，所以，|y| = 0.1011
被乘数用双符号位，|x| = 00.1101
迭代 | 步骤 | 部分积 | 乘数
0 | 初始值 | 00.0000 | 0.1011
1 | y4=1，加｜x｜ | +00.1101 | 
 |  | 00.1101 | 0.1011
 | 右移 | 00.0110 | 10.101
2 | y3=1，加｜x｜ | +00.1101 | 
 |  | 01.0011 | 10.101
 | 右移 | 00.1001 | 110.10
3 | y2=0,加0 | +00.0000 | 
 |  | 00.1001 | 110.10
 | 右移 | 00.0100 | 1110.1
4 | y1=1，加｜x｜ | +00.1101 | 
 |  | 01.0001 | 1110.1
 | 右移 | 00.1000 | 11110

## Slide 9
由于 Cf= = =1
所以 [x·y]原=1.10001111
从例中可见：
(1) 字长n+1位数参加运算要做n次相加和移位操作，计算机中可利用计数器计数加以控制；
(2) 用相加和移位操作实现了乘法运算。

## Slide 10: 补码一位乘法
1．补码一位乘法的原理
被乘数 [X]补 = x0.x1x2…xn,
乘数 [Y]补 = y0.y1y2…yn
积 [C]补 = c0.c1c2…cn

## Slide 11
(1) X正负任意数，Y为正数
[X]补 = 2+X
= 2n·2+X (mod 2)
= 2n+1+X (mod 2)
[Y]补 =Y
则：[x]补· [y]补=2n+1·Y+X·Y
=2n+1·(y0.y1y2…yn)+X·Y
=2·(y0y1y2…yn)+X·Y
=2·(y1y2…yn)+X·Y
=2+X·Y
=[x·y]补
[x·y]补=[x]补· [y]补
Y>0,y0=0
y1y2…yn为整数。根据模的运算性质: 2×(y1y2…yn)=2

## Slide 12
(2) X正负任意数，Y为负数
[X]补=x0.x1x2…xn
[Y]补=1.y1y2…yn=2+y
∴Y=[Y]补-2
=1.y1y2…yn-2
=0.y1y2…yn-1
∴ X·Y=X·(0.y1y2…yn)-X
[X·Y]补=[X·(0.y1y2…yn)]补+[-X]补
因为 (0.y1y2…yn)>0
∴[X·Y]补=[X]补·(0.y1y2…yn)+[-X]补

## Slide 13
(3) X和Y正负任意
将(1)和(2)两种情况综合起来，得：
[X·Y]补=[X]补·(0.y1y2…yn)+[-X]补×y0
=[X]补(-y0+0.y1y2…yn)
=[X]补·[-y0+y1·2-1+y2·2-2+…+yn·2-n]
=[X]补·[-y0+(y1-y1·2-1)+(y2·2-1-y2·2-2)+…+(yn·2-(n-1)-yn·2-n)]
=[X]补·[(y1-y0)+(y2-y1)·2-1+…+(yn-yn-1)·2-(n-1)+(0-yn)·2-n]
=[X]补·
乘数的最低位为yn，在其后面添加1位yn+1，其值为0，按机器执行顺序求出每一步的部分积。

## Slide 14
写成递推公式如下：
［P0］补 = 0
［P1］补 = 2-1{［P0］补+(yn+1-yn)［x］补} (yn+1=0)
［P2］补 = 2-1{［P1］补+(yn-yn-1)［x］补}
…
［Pi］补 = 2-1{［Pi-1］补+(yn-i+2-yn-i+1)［x］补}
…
［Pn］补 = 2-1{［Pn-1］补+(y2-y1)［x］补}
所以 ［x·y］补 =［Pn+1］补=［Pn］补 + (y1-y0)［x］补
请注意：y0是乘数y的符号位，yn＋1是附加位。
右移
判断+-[X]补

## Slide 15
2．补码一位乘法的运算规则（Booth算法）
(1) 符号位参加运算，运算的数均以补码表示；
(2) 被乘数取双符号位参加运算，部分积初值为0；
(3)乘数取单符号位以决定最后一步是否需要校正，即是否加[-x]补；
(4) 乘数末位增设附加位yn+1且初值为0；
(5)由于求得一次部分积要右移一位，yn与yn+1位就构成了各步运算的判断位。从而可以得到算法如表3.1所示。
(6)按照上述算法进行n+1步操作，但第n+1步不再移位，仅根据y0与y1的比较结果作相应的运算即可。
(7) 右移时，部分积>0，最高位补0，<0，最高位补1。

## Slide 16
例: [x]补 = 1.0101，[y]补 = 1.0011，求[x·y]补=?
解：[-x]补 = 0.1011 = 00.1011
迭代 | 步骤 | 部分积 | 乘数
0 | 初值 | 00.0000 | 1.0011 0
1 | ynyn+1=10，加[-x]补 | +00.1011 | 
 |  | 00.1011 | 1.0011 0
 | 右移 | 00.0101 | 11.001 1
2 | ynyn+1=11，加0 | +00.0000 | 
 |  | 00.0101 | 11.001 1
 | 右移 | 00.0010 | 111.00 1
3 | ynyn+1=01，加[x]补 | +11.0101 | 
 |  | 11.0111 | 111.00 1
 | 右移（补码算数移位，补入符号位） | 11.1011 | 1111.0 0
4 | ynyn+1=00,加0 | +00.0000 | 
 |  | 11.1011 | 
 | 右移 | 11.1101 | 11111. 0
5 | ynyn+1＝10，加[-x]补 | +00.1011 | 
 | 最后一步不移位 | 00.1000 | 1111

## Slide 17
故得 [x·y]补=0.10001111
送入[x]补的反码，[[x]补]反+1为变补运算。
送入[x]补
YnYn+1=01时，此处为0

## Slide 18: 快速乘法器

## Slide 19
将3个加法器组成并行树。等待2次（log24=2）加法时间。必须有先行进位计算？

## Slide 20
阵列乘法器

## Slide 21: MIPS中的乘法
两个32-bit 寄存器用于存储积
  HI: 高 32 bits
  LO: 低 32-bits
指令
  mult rs, rt / multu rs, rt
    64-bit 积存于 HI/LO
  mfhi rd / mflo rd
    Move from HI/LO to rd
    可以用于检测HI 的值一边判断溢出（积超过32位）
  mul rd, rs, rt
    rs和rt积的低32位直接存入rd

## Slide 22: 作业
3.4.2 3.4.4（图3-6） 3.4.5