## Slide 1: 大容量和高速度： 开发存储器层次结构

## Slide 2: 计算机的五大经典部件
Processor
Control
Datapath
Memory
Devices
Input
Output
Cache
Main Memory
Secondary Memory
(Disk)
控制器
运算器
存储器
输入
输出

## Slide 3: 存储技术
Static RAM (SRAM)
  存取时间：0.5ns – 2.5ns,
  价格：$2000 – $5000 每 GB
Dynamic RAM (DRAM)
  存取时间： 50ns – 70ns,
  价格：$20 – $75 per GB
磁盘
  存取时间： 5ms – 20ms,
  价格：$0.20 – $2 per GB
理想的存储器
  存取时间接近 SRAM
  容量和价格接近磁盘
请自学其芯片技术，字位扩展组成存储器将在微机原理课中讲解

## Slide 4: 存储系统概述
存储器：存放程序和数据的部件
存储介质 ：0、1两个稳态的部件
存储位：信息的最小单位
存储单元 ：若干位的集合，可以是一个字或字节
字存储单元、字节存储单元
存储体：存储单元的集合
地址：存储单元的编号
存储容量：存储单元的总数

## Slide 6
掩膜式ROM(MROM)
MROM的内容是由半导体生产厂家按用户的需求在芯片的生产过程中直接写入，写入之后无法改变其内容。

## Slide 7
PROM允许利用专门的设备（编程器或写入器）写入自己的程序，一旦写入后便无法改变，因此它是一种一次性可编程的ROM。

## Slide 8
用紫外线灯制作的擦抹器照射存储器芯片上的透明窗口，使芯片中原来存储的内容被擦除，用户可以再编程。
由于是用紫外线灯进行擦除的，所以只能对整个芯片擦除，而不能对芯片中个别需要改写的存储单元单独擦除和重写。

## Slide 9
E2PROM是采用电气方法来进行擦除的，在联机条件下既可以用字擦除方式擦除，也可以用数据块擦除方式擦除。

## Slide 10
既可在不加电的情况下长期保存信息，又能在线进行快速擦除与重写
微机的主板采用闪速存储器来存储基本输入/输出系统(BIOS)程序

## Slide 11
存储单元电路由六个MOS管组成，其中核心的两个MOS管构成一个双稳态触发器。SRAM状态稳定、接口简单、速度高，但集成度低、成本高、功耗也较大，一般用来组成高速缓冲存储器和小容量的主存。

## Slide 12
存储元电路中不再依靠双稳态触发器保存信息，而是依靠MOS电路中的栅极电容来存储信息。
虽然栅极电容上的电荷能保存相当一段时间，可是电容上的电荷数目总是有限的，经过一段时间后仍然会被泄放掉。因此，每隔一定的时间必须向栅极电容补充一次电荷，这个过程称为“刷新”
DRAM比SRAM集成度高，功耗小，位价格低，一般用来组成大容量的主存。

## Slide 13: 主存储器的主要技术指标
1.存储容量
主存容量：字节数或单元数×位数来描述
若主存按字节编址(8位)，则用字节数表示存储容量的大小
1KB=1024B=210B
1MB=1K×1K=1024B×1024B=220B
1GB=1KMB=1024×1024×1024B=230B

## Slide 14
按字编址
一个存储单元两个字节,按字节编址。低字节用偶地址，高字节用奇地址，字地址是2的倍数，即用它的低字节的地址来表示
一个单元4字节。按字节编址字地址是4的整数倍(字长为4个字节)

## Slide 15: 主存储器的主要技术指标
2. 速度
(1) 存储器存/取时间 (Memory Access Time，TA)
读或写一次的时间
(2) 存储周期时间(Memory Cycle Time，TM)
破坏性读出：恢复数据
非破坏性读出：恢复线路

## Slide 16: 主存储器的主要技术指标
(3) 数据传送速率Bm （位/秒）：单位时间内写入存储器或从存储器读出信息的最大数量。
[例6-1] 存储器的TM=250ns,总线宽度W=8位，求Bm=?
解：Bm=8/Tm=4*106（字节/秒）
3.可靠性
4.功耗
5.价格

## Slide 17: 主存储器的基本结构
存储字为64位（字长），表示一个存储周期能够从存储器中读或写一个长度为64位的数据。
字长并不一定是编址单位，也不一定是所需信息的长度。

## Slide 18: 存储器芯片
一、SRAM芯片
1. 静态MOS存储器芯片结构（位结构芯片，4096*1位）

## Slide 19: 存储器芯片
(1) 存储体 （图6-9若干片，每片选中1位）
16位，字长
x
y

## Slide 20: 存储器芯片
(2) 地址译码器（不同的方式）
单译码方式：又称字选法，所对应的存储器是字结构的。容量为M个字的存储器（M个字，每字b位），排列成M行×b列的矩阵
字线
位线，某一字线被选中时，同一行中的各位D0-D3都被选中，由读/写电路对各位进行读出或写入操作。
优点：结构简单
缺点：当字数较多时，译码器将变成复杂而庞大，使存储器的成本迅速上升，性能下降。

## Slide 21: 存储器芯片
双译码方式：X和Y两个方向的选择线在存储体内部的每个存储元上交叉，以选择相应的存储单元。
1)位结构的存储器芯片 ：容量为M×1位，把M个存储元排列成存储矩阵（尽可能排列成方阵）。若要组成一个M字×b位的存储器，就需要把b片M×1位的存储器芯片并列连接起来，即在图6-9所示Z方向上重叠b块芯片。
图6-11所示结构是4096×1位，排列成64×64的矩阵。
地址码共12位(64*64=4096=212)，
X方向和Y方向各6位。
译码输出线2×26=128条。

## Slide 22: 存储器芯片
2)字段结构的存储器芯片：在一条行选择线上安排s个b位长的字。行选择线为M/s条，列选择线为s，而每一条列选择线同时选择b位数据。K位地址线也要划分为两部分：Kx=log2(M/s)，Ky=log2S 。
Intel 2114是一种1K×4位的静态MOS芯片
1K×4位（即一块芯片上有1024个字，每个字4位）的静态MOS芯片
1024*4=4096=64*64位，
210=1024，所以是10根地址线
26=64
24=16 64/4=16

## Slide 23
64行
64/4=16列

## Slide 24: 存储器芯片
(3) 驱动器 ：增加负载能力
(4) I/O电路 ：
(5) 片选和读/写控制电路 ：只有片选信号有效时，该芯片才被选中，其所连的地址线才有效，才能对它进行读或写操作 。
=0， =0，则W=1，控制写入电路进行写入；
=0， =1，则 R=1，控制读出电路进行读出；
当 =1时R=0、W=0,读与写均不能进行。

## Slide 25: 存储器芯片
[例6-2] 某SRAM芯片，其存储容量为16K×8位，问：
（1） 该芯片引出线的最小数目应为多少？
（2） 该芯片的地址范围是什么？
解：(1) 16K=214,所以地址线14条；
字长8位，所以数据线8条，
片选信号、读/写信号、电源线、地线
该芯片引出线的最小数目为26。
（2）该芯片的地址范围为0000H-3FFFH。
00 0000 0000 0000——11 1111 1111 1111

## Slide 26: 存储器芯片
2. 存储器的读写操作
(1) 读周期
1.地址有效,读信号有效
2.片选信号必须保持到数据稳定输出
3.数据输出
读（取）周期
读出时间

## Slide 27: 存储器芯片
(2) 写周期
1.地址有效
2.片选、写信号有效
3.为使地址变化期间不会发生错误写入，写信号在地址变化期间失效
4.可靠写入后，地址方可失效

## Slide 28: 存储器芯片
[例6-3] 图6-15是某SRAM的写入时序图，其中是读/写命令控制线，当线为低电平时，存储器按当时地址2450H把数据线上的数据写入存储器。请指出图中的错误，并画出正确的写入时序图。

## Slide 29: 存储器芯片
解：在写为低电平（有效）时，地址、数据都不能再变化，正确的写入时序图，如图6-16所示

## Slide 30: 存储器芯片
二、DRAM芯片
1. 动态MOS存储器结构
DMOS与SMOS的结构大致相同。但DMOS的外围控制电路相对要复杂一些。
DRAM是利用电容器存储电荷的特性来存储数据
缺点：必须不断地刷新每个存储单元中的信息
优点：提高存储器芯片的存储容量，降低成本，减少功耗。
16K×1位DRAM芯片结构示意图，如图6-17所示。

## Slide 31
214=16384=16k，所以本来应为14位地址，
但现在有7位，分时使用
27=128
行列地址选通
行地址锁存器
行地址译码器

## Slide 32
3.读出信号保存在读出放大器中，
读出时，读出放大器又使相应的存储单元的存储信息自动恢复，所以读出放大器还可用作再生放大器。
1.选中某行时，该行的128个存储元都选通到读出放大器。每个存储元的信息都被鉴别、锁存和重写。
2.列译码器中只选通128个放大器中的一个，将读出的信息送输出锁存器和缓冲器。
行地址锁存器
行地址译码器

## Slide 33
动态MOS存储器芯片的特点：
(1) 动态存储器中数据输入线与数据输出线是分开的而且可以锁存；
(2) 它有 控制信号，而没有片选信号,扩展时用 信号代替片选信号；
(3) 地址线引脚只引出一半，因此内部有两个锁存器。行地址选通信号和列地址选通信号在时间上分时复用；
(4) 地址线也作刷新用；（逐行刷新）
(5) 刷新是动态MOS存储器最突出的特点，静态MOS存储器不需要刷新。

## Slide 34: 存储器芯片
2. 读/写时序
(1) 读周期
1.行地址有效
5.数据可靠读出后，撤销列地址。数据可靠到达目的地后，撤销行选通信号、列选通信号和读命令
2.行选通信号，将行地址锁存
3.可靠锁存后，行地址撤销，为了提高速度，此时可发读信号。
4.列地址有效，再发列选通信号，将列地址锁存

## Slide 35: 存储器芯片
(2) 写周期
1.行地址有效，发行选通信号和写信号。
2.行地址可靠锁存后，行地址撤销
3.数据输入端准备好数据，列地址有效，发列选通信号
4.列地址可靠锁存后，列地址撤销
5.数据可靠写入后，撤销输入数据、行选信号、列选信号、写命令

## Slide 36: 存储器芯片
3. 动态存储器的刷新
原因：MOS管栅极电容上的电荷只能保持几个毫秒，所以每隔一定时间必须对存储体中的所有存储元的栅极电容补充电荷，这个过程就是刷新。
刷新操作特点：类似于读出操作，但：
不需要信息输出
不需要加片选信号，即整个存储器中的所有芯片同时被刷新。
一般应该在2ms内将全部存储体刷新一遍。
刷新通常是一行一行地进行的，每一行中各存储元同时被刷新
不需要列地址

## Slide 37: 存储器芯片
(1)集中刷新方式:图6-19 (a) 16K*1DRAM
(2)分散刷新方式:图6-19 (b)
(3)异步刷新方式:图6-19 (c)

## Slide 38
集中刷新 ：16K*1，所以设存储器为128*128矩阵，既有128行要刷新。
设读/写周期tc=0.5μs，则4000-128个tc用于读写或未选中，后128个tc集中刷新。
死时间

## Slide 39
分散刷新：系统（存取）周期tS分为两半，前半段时间用来进行读或写或保持，后半段时间作为刷新时间。即读写后立即刷新。
每128（行数）个tS，整个存储器就刷新一次。
读写周期tc=0.5 μs，ts=1 μs，则2ms刷新2000次，只需刷128次，过于频繁

## Slide 40
异步刷新 ：2ms/128次刷新≈15.5 μs/次，即每隔15.5 μs刷一次即可。
15.5 μs的前半段可读写若干次（为15 μs ）
后半段用于刷新（耗时0.5 μs ）

## Slide 41: 存储器芯片
[例6-4] 有一个16K×16的存储器，由1K×4位的DRAM芯片（内部结构为64×16，引脚同SRAM）构成，问：
(1) 采用异步刷新方式，如单元刷新间隔不超过2ms，则刷新信号周期是多少？
(2) 如采用集中刷新方式，存储器刷新一遍最少用多少读/写周期？设读/写周期为0.1us,死时间率是多少？
解：
(1) 采用异步刷新方式，在2ms时间内分散地把芯片64行刷新一遍
故刷新信号的时间间隔为2ms/64=31.25us，即可取刷新信号周期为30us。
(2) 如采用集中刷新方式，假定T为读/写周期，如果16组同时进行刷新，则所需刷新时间为64T。
因为T单位为us，2ms=2000us，
则死时间率为64T/2000×100%=0.32T%。

## Slide 42: 存储器芯片
4．动态MOS存储器与静态MOS存储器的比较
(1) DRAM使用简单的单管单元作为存储元，每片存储容量较大，约是SRAM的4倍；
DRAM采用地址复用技术，引脚数比SRAM要少很多，封装尺寸也比较小；
(2) DRAM的价格比较便宜，大约只有SRAM的1/4；
(3) 由于使用动态元件，DRAM所需功率大约只有SRAM的1/6；
(4) DRAM由于使用动态元件，它的速度比SRAM要低；
(5) DRAM需要再生，这不仅浪费了宝贵的时间，还需要有配套的再生电路，其也要消耗一部分功率；
(6) SRAM一般用作容量不大的高速存储器，DRAM一般用作主存
(7) 它们共同的特点是当供电电源切断时，原存储的信息也消失。

## Slide 43
三、ROM芯片：EPROM的存储器芯片Intel 2716为例。
2K×8位的只读存储器，如图6-20所示。
采用双译码方式，16K个存储元排成128×128矩阵。
2k=2048=211
11根地址线A0～A10
7位地址用于行译码，选择128行中的一行 (27=128)
4位地址用于列译码，以选择16(128/8)组中的一组
被选中的一组8位同时读出，经缓冲器送至8个数据输出端D0～D7。

## Slide 44
1.片选信号和PD/PGM为编程控制信号，在正常工作时，它们连在一起，芯片被选中时输入低电平，可读出数据。芯片未被选中(即不工作)时，PD/PGM线输入高电平，这样可使EPROM的功耗下降(下降75%左右)。
2.需要写入信息(称为“编程”)时：
电源线V PP 改接+25V(平时接+5V，与电源线V CC 相同)，
将要写入的存储单元的地址送上地址线，要写入的8位数据送数据线，
然后在PD/PGM输入端加上一个宽度为50ms(不能大于55ms)的正脉冲(+5V)，在编程逻辑控制下，就可实现写入。

## Slide 45: 局部性原理
任何时间内，程序访问的只是地址空间相对较小的一部分内容。
时间局部性：
  P281下方
  例如：循环
  将最近访问过的数据放得离cpu近
空间局部性：
  P281
  例如：指令的顺序执行、数组、记录
  将最近访问过的数据附近的块放得离cpu近

## Slide 46: 存储器层次结构
将所有的数据（数据和指令）存储于磁盘
将最近访问过的和附近的从磁盘拷贝到较小的主存（DRAM memory）
将更最近访问过的和附近的从主存拷贝到更小的Cache（SRAM memory）
数据只在相邻两层次间复制
磁盘

## Slide 47: 存储器层次结构
离主存越远越慢
L1$
L2$
Main Memory
Secondary Memory
Processor
存储容量
L1$ <
L2$ <
MM <
SM 子集
4-8 bytes (word)
1 to 4 blocks
1,024+ bytes (disk sector = page)
8-32 bytes (block)

## Slide 48: 术语
块(Block)或行 (line): 两级之间拷贝的最小单位 P282
  可能是若干字
若处理器需要的数据放在高层存储器中的某块
  命中: 在高层中找到了所需数据
    命中率 = 命中次数/访问次数
    命中时间：
若处理器需要的数据在高层存储器中未找到
  缺失：需要的块将从低层拷贝到高层，下一次访问该数据将命中
    缺失代价：
    缺失率 = 1 – 命中率

## Slide 49: 作业
5.2