## Slide 1: 组相联
减少cache缺失

## Slide 2
0组
7组
0组
1组
1）cache和主存都分组
2）主存每组的块数和cache的组数相同。主存任一组内的块与cache的组直接映像
但可以全相连映像到cache某组中各块

## Slide 3
0组
7组
0组
1组
例：主存分为256组=28，每组8块=23；Cache分为8组=23（等于主存每组块数），每组2块=21，每块大小512B=29。
主存中的各块与Cache的组号间有固定的映象关系
但可自由映象到对应的Cache组中的任一块。如主存中的第0块、第8块…均映象于Cache的第0组，但可映象于Cache的第0块或第1块。

## Slide 4
组相联块表：
存放究竟第几组的0块放在这。上例中此处可存0 8 16等
块表大小：(G+b)*cache总块数
Cache总块数 ×（块大小+主存标记域大小+有效位域大小+组内块号）

## Slide 5
组相联查询：
1）主存地址中取出cache组号查表 ，对应的字数为cache每组块数（此例为2，两路组相联）
2）主存地址中的主存标记与块表中存的一致，命中。
3）取出表中cache组内块号b，拼出cache地址。
g b w

## Slide 6
例：主存容量1MB=220B，Cache容量为8KB=213B，主存分为256组=28，每组8块=23；Cache分为8组=23（等于主存每组块数），每组2块=21，每块大小512B=29。
000 0 000000000
...
000 0 111111111
000 1 000000000
...
000 1 111111111
.
.
.
111 0 000000000
...
111 0 111111111
111 1 000000000
...
111 1 111111111
00000000 000 000000000
...
00000000 000 111111111
00000000 001 000000000
...
00000000 001 111111111
.
.
.
00000000 111 000000000
...
00000000 111 111111111
00000001 000 000000000
...
00000001 000 111111111
...
11111111 000 000000000
...
11111111 000 111111111
...
0块
1块
0组
0块
1块
0组
0块
1块
7块
0组
0块
0块
255组

## Slide 7
主存地址：
00000001 111 111000000
1)
2)命中
3)拼出cache地址：
111 1 111000000

## Slide 8
直接映射：（块号）mod （cache中的块数）
组相联：（块号）mod（cache中的组数）

## Slide 9
一个有8个块的cache的可能的结构

## Slide 10: Cache的缺失与关联度
一个有 4 块的cache
  直接映射, 2路组相联, 全相联
  主存访问序列: 0, 8, 0, 6, 8
直接映射
Block address | Cache index | Hit/miss | Cache content after access |  |  | 
 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
8 | 0 | miss | Mem[8] |  |  | 
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
6 | 2 | miss | Mem[0] |  | Mem[6] | 
8 | 0 | miss | Mem[8] |  | Mem[6] | 
主存地址所在的块
对应cache的块号

## Slide 11
2路组相联
Block address | Cache index | Hit/miss | Cache content after access |  |  | 
 |  |  | Set 0 |  | Set 1 | 
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
8 | 0 | miss | Mem[0] | Mem[8] |  | 
0 | 0 | hit | Mem[0] | Mem[8] |  | 
6 | 0 | miss | Mem[0] | Mem[6] |  | 
8 | 0 | miss | Mem[8] | Mem[6] |  | 
全相联
Block address |  | Hit/miss | Cache content after access |  |  | 
0 |  | miss | Mem[0] |  |  | 
8 |  | miss | Mem[0] | Mem[8] |  | 
0 |  | hit | Mem[0] | Mem[8] |  | 
6 |  | miss | Mem[0] | Mem[8] | Mem[6] | 
8 |  | hit | Mem[0] | Mem[8] | Mem[6] | 
对应cache的组号

## Slide 12
Chart: 关联度
| 1-way | 2-way | 4-way | 8-way
4KB | 9.8 | 7.6 | 7.1 | 7.1
8KB | 6.8 | 4.9 | 4.4 | 4.4
16KB | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1
32KB | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7
64KB | 3.7 | 3.1 | 3 | 2.9
128KB | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9
256KB | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2
512KB | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6
Cache大小
Cache越大缺失率越低
关联度大也降低缺失率，但达到一定程度就基本无效。
权衡时间及额外硬件

## Slide 13
四路组相联：4个比较器和一个多选器
CAM 实现比较器
主存222个组，每组256块（=cache组数）
Cache256组，每组4块

## Slide 14
对于固定大小的Cache：关联度增加2； 每组块数加2；组数减半；索引域（直接映射的cache块号、组相联中的cache组号）减1； 标记域加1
Block offset
Byte offset
Index索引
Tag标记域
减少关联度
全相联
(one set)
所有块在一组里，没有索引
直接映射
(one way)
标记域最小
一组一块，
cache组号=cache块号
增加关联度
选择cache组
用于cache标记域比较
块内地址
字节地址

## Slide 15: 例：标记位大小与组相联
Cache有4K个块，每块4个字，字节地址，32位字长。求直接映射、两路组相联、四路组相联、全相联cache大小和标记域位数。
直接映射
16*4k = 64K
16 | 12 | 2 | 2
两路组相联
17*2*2k =68k
17 | 11 | 2 | 2
四路组相联
18*4*1k = 72k
18 | 10 | 2 | 2
28 | 2 | 2
全相联
28*4k*1=112k

## Slide 16: 替换块的选择
直接映射：无选择余地
最少使用Least-recently used (LRU)
  选择最长时间未使用的块替换掉
    对于关联度大于4的较难执行
随机
  当关联度高时，性能与LRU相似。

## Slide 17: 作业
5.3