## Slide 1: 虚拟存储

## Slide 2: 计算机的五大经典部件
Processor
Control
Datapath
Memory
Devices
Input
Output
Cache
Main Memory
Secondary Memory
(Disk)
控制器
运算器
存储器
输入
输出

## Slide 3: 存储器层次结构
离处理器越远越慢
L1$
L2$
Main Memory
Secondary Memory
Processor
存储容量
L1$ <
L2$ <
MM <
SM 子集
4-8 bytes (word)
1 to 4 blocks
1,024+ bytes (disk sector = page)
8-32 bytes (block)

## Slide 4: 各层次的管理
registers  memory
  编译器 (程序)
cache  main memory
  硬件（专门的cache控制器）
main memory  disks
  操作系统（页面调动）
  虚实地址转换由硬件辅助 (TLB 快表)
  若存储文件则由程序员控制
  虚拟存储

## Slide 5: 虚拟存储器
虚拟存储引入目的：
  多道程序共享主存
  构造一个空间非常大的主存
多道程序共享主存
  每道程序有自己的虚地址空间，存储它自己最常用的代码和数据（局部性原理）
  与其他程序隔离，只对划分给它的那部分主存读写（保护）

## Slide 6
术语
  页
  缺页
虚拟存储器设计原则：P307
  页的大小（先看分页原理）
  虚拟存储缺页代价十分巨大：全相联
  软件处理缺页
  写回机制

## Slide 7
1）Cpu访存时，给出的是虚地址。必须查找“虚页号”——“实页号”对照表，即（内）页表，确定该虚页是否已装入主存
2）页表是存储管理软件根据主存运行情况自动建立的
在主存中分配固定区域存放页表
每个程序都有一张页表。
页表中的每一行记录（无虚页号）、有效（装入）位和实页号等
3）页表存于主存中，访存时要先查页表，增加了访存次数。
为了提高速度，增加快表（小，存放最活跃页。原页表称为慢表）。比慢表多虚页号一项。
虚拟存储的结构
页式虚拟存储器
(1) 分页原理

## Slide 8
1）操作系统加载要激活的进程的页表基址寄存器，
2）查找页表基址寄存器（存放每道程序对应的一个页表初始地址）和虚页号相加成为页表索引地址，
3）根据这个索引地址可读到一个页表信息字，然后检测页表信息字中有效位的状态 。
(2)虚地址到实地址(主存地址，物理地址)变换过程
P308 进程 操作系统负责加载页表寄存器，更新页表

## Slide 9
4）若有效位为“1”，表示该页已在主存中
5）将对应的实页号与虚地址中的页内地址相拼接就得到完整的实地址
6）若有效位为“0”，表示该页面不在主存中，于是要启动操作系统，把该页从辅存中调到主存后再供CPU使用。（缺页）
(2)虚地址到实地址(主存地址，物理地址)变换过程

## Slide 10
例：P309 图5-21
32位地址
字节编址
页大小：4KB = 212B
实地址空间：230
虚地址空间：232
虚页数=232/212
实页数=230/212
页表大小=(1+30-12)*220

## Slide 11: 缺页
若发生缺页，操作系统将获得控制权，并将所缺的页从低级的存储层次（磁盘）调入主存。
在虚拟存储中，计算机必须保存虚拟地址空间的每一页在磁盘上的位置（外页表，可以和内页表在一起，也可以分开个人认为应该分开，因为所有页磁盘地址都需保留 P310）。
操作系统创建进程时，通常在磁盘上为该进程的每个虚页创建存储空间。

## Slide 12
Physical page
base addr
Main memory
Disk storage
Virtual page #
V
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
Page Table
(in main memory)
Offset
Physical page #
Offset
Page table register
存放磁盘地址：

## Slide 13
外页表

## Slide 14: 引用位、重写位
完全准确地LRU替换策略太复杂
增加引用位，某页被访问则置位，操作系统定期清零，再重新记录。当需要替换主存中的页时，操作系统很容易知道最近哪些页未被访问过（为0的那些页）
重写位（脏数据位）：发生过写操作的主存页置位。被替换出去时，写回磁盘。

## Slide 15: 快表（TLB）
页表存放在主存中，所以，程序一次访存需不缺页时两次：查表获得物理地址，访存获得数据。
为了加快，用cache（SRAM）实现一个快表。
快表需要标记域（用虚页做标记域）

## Slide 16
1）查快表
2）命中，求出实地址访存。
3）缺失
4）查页表，命中，将表中变换装载到TLB，同时访存
5）若查页表不命中，则是真正的缺页，操作系统进行缺页处理。

## Slide 17: 集成虚拟存储、TLB和cache
CPU
TLB
Lookup
Cache
Main
Memory
VA
PA
miss
hit
data
Trans-
lation
hit
miss
¾ t
¼ t

## Slide 18: 集成虚拟存储、TLB和cache
TLB | Page Table | Cache | 可能么? 何种情况下?
Hit | Hit | Hit | 
Hit | Hit | Miss | 
Miss | Hit | Hit | 
Miss | Hit | Miss | 
Miss | Miss | Miss | 
Hit | Miss | Miss/ Hit | 
Miss | Miss | Hit | 
Yes – 找到所要的
Yes – 此时，页表并未查找，因为TLB命中
Yes – TLB miss, PA 在页表中
Yes – TLB miss, PA 在页表中，但数据不在
cache中
Yes – 缺页
不可能 – 若也不在主存中，TLB中不会有转换
信息
不可能 – 数据不在主存中，则也不会在
cache中（数据只在相邻层次间拷贝）

## Slide 19: 虚拟寻址cache
data
CPU
Trans-
lation
Cache
Main
Memory
VA
hit
PA
仅仅在cache缺失时，采用到TLB以便 获得物理地址，从主存调相应的块到cache。
当两个程序共享页时，同一实页在两程序中会有不同虚页号，则在cache中有两个副本，在TLB中也有两个对应项。所以，一致性问题较复杂。

## Slide 20: 作业
5.10.1 5.10.2