## Slide 1: 6.9 并行性与I/O：廉价磁盘冗余阵列

## Slide 2: I/O对系统性能的影响
Amdahl’s Law
  并行改进中不能忽视I/O对性能的影响
例
  基准测试程序需要 90s CPU time, 10s I/O time
  CPU个数（核）每两年翻倍
    I/O不变
Year | CPU time | I/O time | Elapsed time | % I/O time
now | 90s | 10s | 100s | 10%
+2 | 45s | 10s | 55s | 18%
+4 | 23s | 10s | 33s | 31%
+6 | 11s | 10s | 21s | 47%

## Slide 3: 计算需要并行、I/O也要并行
用很多小磁盘代替一个大磁盘
  更多的读写磁头
    若请求的数据分布在不同小盘上，则各个I/O请求并行
    若要存取的数据在不同的盘上，则单个I/O也并行处理
可靠性（reliability）比单个大盘差（故障率增加）
但是可用性 （availability）可以通过冗余来改善
  丢失的数据通过冗余找回（重建）
Redundant Array of Inexpensive Disks

## Slide 4: RAID0 无冗余 条带化
仅仅把数据分散到磁盘上。性能提高。
所有用户和系统的数据被看成逻辑上存储于一个大磁盘上，磁盘以条区划分，每个条区是一些物理块、扇区或单元。条区以轮转的方式映射到阵列磁盘中。

## Slide 5
4个小盘，吞吐率可增加4倍

## Slide 6: RAID1 镜像
磁盘数翻倍，每套数据两个拷贝
一个磁盘故障，到镜像读取内容
  写入磁盘，同时写入镜像磁盘
昂贵
redundant (check) data
sec1
sec3
sec2
sec4
sec1
sec3
sec2
sec4

## Slide 7: RAID2
采用海明码，纠1位错，检2位错

## Slide 8: RAID3
不管磁盘阵列多大，RAID3只需要1个冗余盘。冗余盘X4存储第i位计算（以偶校验为例）：
X4(i) = X3(i) X2(i) X1(i) X0(i)
  写磁盘时，必须读其他磁盘的同一位，以便计算并写冗余盘。（各磁盘同步旋转，条区大小较小，一般1个字节或1个字）
恢复数据的计算，假设X1坏，则上式两边同时异或X4(i) X1(i)
X1(i) = X4(i) X3(i) X2(i) X0(i)
即用其他盘相应条区的数据恢复。
sec1,b0
sec1,b2
sec1,b1
sec1,b3
1
0
0
1
(odd)
bit parity disk


## Slide 9: RAID4
初始时：
X4(i) = X3(i) X2(i) X1(i) X0(i)
写X1：
X4’(i) = X3(i) X2(i) X1’(i) X0(i)
= X3(i) X2(i) X1’(i) X0(i) X1(i) X0(i)
= X4(i) X1’(i) X0(i)
即为了计算新的奇偶校验位，只需读旧数据和奇偶校验条区，不需读其他磁盘。

## Slide 10
小数据量写
RAID 3 writes
New D1 data
D1
D2
D3
D4
P
D1
D2
D3
D4
P

3 reads and 2 writes involving all the disks
RAID 4 small writes
New D1 data
D1
D2
D3
D4
P
D1
D2
D3
D4
P
2 reads and 2 writes involving just two disks



## Slide 11: RAID5
将奇偶校验块分布式存放，一些写就可以并行操作。
1 2 3 4 P0
5 6 7 8 P1
9 10 11 12 P2
13 14 15 16 P3
RAID 4
RAID 5
1 2 3 4 P0
5 6 7 P1 8
9 10 P2 11 12
13 P3 14 15 16
Time
Can be done in parallel

## Slide 12: RAID6
奇偶校验只能发现奇数个位数出错，再加一个校验盘，以便恢复二次错误。
作业：6.15