## Slide 1: 数据信息的校验
数据的校验码就是一种带有发现错误或者带有自动改正错误能力的数据编码方法。
它的基本原理是在合法的数据编码之间加进一些冗余码，使合法的数据编码出现某些错误时就变成非法编码，通过检测编码的合法性来达到发现错误的目的。

## Slide 2: 数据信息的校验
码距：任意两个合法编码之间至少有几个二进制位不相同，不相同的位数称为此编码的码距。码距为1的编码不能发现错误。
例：4位二进制数编码的十六个编码全为合法编码，那么任何一个编码出现错误都会变成另外一个合法编码，因此就查不出错误。
希望传送的代码为0000
经传送后产生了错误，被传送为0001
而0001也是一合法代码。
所以，码距大于1的编码才能发现错误或校正错误。

## Slide 3: 奇偶校验码
奇偶校验码是一种开销最小的校验码，它的实现原理是使原来合法编码的码距由1变为2。
可发现奇数个数位出错，但不能指出出错位置。

## Slide 4: 奇偶校验码
1．水平奇偶校验 ：实现的方法是为数据信息(设n位)再补充一个二进制位的校验位。
偶校验：约定数据信息位+校验位中1的个数为偶数（数据信息中“1”的个数为奇数时，校验位填“1”，否则校验位填“0”）
奇校验：…
把数据信息连同它的校验位共(n+1)位作为合法代码写入主存。当从主存读出这个代码时，通过检测电路检测这(n+1)位代码的合法性 。

## Slide 5: 奇偶校验码
数据
奇校验编码
偶校验编码
00000000
100000000
000000000
00110010
000110010
100110010
10111111
010111111
110111111

## Slide 6: 奇偶校验码
ASCⅡ编码
奇校验编码
偶校验编码
“0” 0110000
10110000
00110000
“A” 1000001
11000001
01000001
“C” 1000011
01000011
11000011
在表2.8和表2.9所示的奇校验码或偶校验码中，最高一位为校验位，其余几位为信息位。实际应用中多数采用奇校验，因为奇校验中不存在全“0”代码，在某些场合下更便于判别。

## Slide 7: 奇偶校验码
奇偶校验码的编码和校验是由专门的电路实现的，常见的有并行奇偶统计电路，如图2-3所示：
这是一个由若干个异或门组成的结构，以下给出了P偶、P奇、“偶校验出错”和“奇校验出错”等信号。
校验位P偶=D7⊕D6⊕D5⊕D4⊕D3⊕D2⊕D1⊕D0
校验位P奇=
偶校验出错=P偶⊕D7⊕D6⊕D5⊕D4⊕D3⊕D2⊕D1⊕D0
奇校验出错=

## Slide 8: 奇偶校验码

## Slide 9: 奇偶校验码
2．垂直奇偶校验 ：垂直校验是把被校验的数据分成定长的若干组，每一组中对于相同的位附加一个校验位，校验码同样可以用奇校验，也可以用偶校验。
例：4个字节为1组，该组数的奇校验码和偶校验码：

## Slide 10: 奇偶校验码
3．水平垂直奇偶校验：水平校验和垂直校验还可以联合起来使用，提高代码的校验能力。水平垂直校验的方法是把垂直校验的代码连同垂直校验码一起再附加1位水平校验位。还是上面的例子，水平垂直校验码为：
0 00000000 被 1 00000000 被
0 00011011 校 1 00011011 校
1 10110110 验 0 10110110 验
1 00011111 位 0 00011111 位
0 01001101←垂直奇校验码 1 01001101←垂直奇校验码
↑ ↑
水平偶校验位 水平奇校验位

## Slide 11: 海明校验码
海明校验的实现原理：在数据中加入k个校验位，把数据分配到k个奇偶校验小组中去。
如果要求能检测与自动校正一位，发现两位错，则
N=k+r≤ 2k –1
校验码共为N位
有效信息位为r位
校验位为k位

## Slide 12: 海明校验码
r
1
2-4
5-11
12-26
27-57
58-120
k
2
3
4
5
6
7
校验码分成k组作奇偶校验，产生k位检错信息。这k位就构成一个指误字，可指出2k种状态，其中一状态表示无错，余下的组合状态就能指出2k –1位中某位出错。r、k关系见下表：

## Slide 13: 海明校验码
分组原则：
1．每个校验位Pi分配在海明码的第2i-1的位置上。海明码其余各位为有效信息位，并从低向高依次排列。
2．海明码的有效信息位由多个校验位进行校验。
被校验位的位码=所有校验这位的校验位位码之和。
3．校验位仅参加一组校验。 (奇偶校验)

## Slide 14: 海明校验码
例：海明码位置号：
H15 H14 H13 H12 H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1
D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 P4 D3 D2 D1 P3 D0 P2 P1
校验码分别位于：20，21，22，23位上。
21-1=1
24-1=8
23-1=4
22-1=2

## Slide 15: 海明校验码
校验关系如表2-10。计算方法由2确定：
如D0位于H3，3=2+1，所以由位于H1和H2的P1、P2校验。
D9位于H14，14=8+4+2，所以由位于H8和H4、H2的P4、P3、P2校验
各校验位由本身校验。

## Slide 17: 海明校验码
校验组分组情况:
P1 : D0,D1,D3,D4,D6,D8,D10
(P1仅参加这一组的奇偶校验,规则3)
P2 : D0,D2,D3,D5,D6,D9,D10
P3 : D1,D2,D3,D7,D8,D9,D10
P4 : D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10

## Slide 18: 海明校验码
由此表可得，偶校验时P1～P4取值的逻辑表达式：
P1=D0⊕D1⊕D3⊕D4⊕D6⊕D8⊕D10
P2=D0⊕D2⊕D3⊕D5⊕D6⊕D9⊕D10
P3=D1⊕D2⊕D3⊕D7⊕D8⊕D9⊕D10
P4=D4⊕D5⊕D6⊕D7⊕D8⊕D9⊕D10
即它所能够校验的数据位的异或,(奇校验取反)。
至此，发送方已将海明码求出。

## Slide 19: 海明校验码
当海明码数据传送到接收方后，再把P1、P2、P3和P4右边的逻辑表达式再分别异或上P1～P4的值，得到：
G1=D0⊕D1⊕D3⊕D4⊕D6⊕D8⊕D10⊕P1
G2=D0⊕D2⊕D3⊕D5⊕D6⊕D9⊕D10⊕P2
G3=D1⊕D2⊕D3⊕D7⊕D8⊕D9⊕D10⊕P3
G4=D4⊕D5⊕D6⊕D7⊕D8⊕D9⊕D10⊕P4
当采用偶校验时，G1～G4的值为“0”，则传送正确。当不为上述值时，传送就有错误。通过查表2-10可知是哪一位出错。

## Slide 20: 海明校验码
例：G1G2G3G4=0011
说明P3=1、P4=1
查表2-10得出错位H12即D7
G1G2G3G4=0111
说明P2=1、P3=1、P4=1
查表2-10得出错位H14即D9

## Slide 21: 海明校验码
指误字
无错
出
错
位
号
含义
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
第一组
G1
0
0
0
第二组
G2
0
1
1
第三组
G3
0
0
1
第四组
G4
0
0
1

## Slide 22: 海明校验码
[例2.8]请求出数据10110100110的海明码，用4位校验位采用偶校验方式。
解：已知D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0=10110100110
则：
P1=0⊕1⊕0⊕0⊕0⊕1⊕1=1
P2=0⊕1⊕0⊕1⊕0⊕0⊕1=1
P3=1⊕1⊕0⊕1⊕1⊕0⊕1=1
P4=0⊕1⊕0⊕1⊕1⊕0⊕1=0
将校验位放到数据码中去，形成海明码：
海明码位置号：H15 H14 H13 H12 H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1
海明码： 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 P4 D3 D2 D1 P3 D0 P2 P1
将这个海明码传送到接收方后，假设D9产生错误，应该是G4、G3、G2为“1”，G1仍为“0”；如果校验位P2产生错误，只有G2=1，G4、G3、G1为“0”。

## Slide 23: 循环冗余校验码
CRC码一般指的是在k位信息码之后再拼接r位校验位。其编码格式如下图：

## Slide 24: 循环冗余校验码
1.模二运算：模2运算是指以按位模2相加为基础的四则运算，运算时不考虑进位和借位。
(1) 模2加减：即按位加，可用异或逻辑实现。模2加与模2减的结果相同，即0±0=0，0±1=1，1±0=1,1±1=0。
(2) 模2乘：按模2加求部分积之和。
(3) 模2除：按模2减求部分余数。上商的原则是当部分余数的首位为“1”时，商取“1”；当部分余数的首位为“0”时，商取“0”。当部分余数的位数小于除数的位数时，该余数即为最后余数。

## Slide 25: 循环冗余校验码
2. CRC码的原理和编码规则：
1)设被传送的k位二进制信息用表达式C(x)表示
C(x)=Ck-1Ck-2…C1C0 Ci取值0或1
2)将C(x)左移(n-k)位(即左移r位)，即C(x)·2r。这样C(x)的右边就会空出r位，这r位便是校验位的位置。
3)用C(x)·2r模2除g(x)生成多项式，所得到的余数即为所求的校验位的值。

## Slide 26: 循环冗余校验码
即：C(x)·2r /g(x)=q(x)+r(x)/g(x)
其中：余数表达式为r(x)，商的表达式为q(x)
C(x)·2r=q(x)·g(x)+r(x)
C(x)·2r+r(x)=q(x)·g(x)+r(x)+r(x)
C(x)·2r+r(x)=q(x)·g(x) (r(x)+r(x)=0,模2加法)
等式左边的C(x)·2r+r(x)即为所求的n位CRC码，r(x)就是校验位。
校验原理：等式右边是g(x)的倍式，那么等式左边也应该是g(x)的倍式。把等式左边生成的n位CRC码传送到接收方，接收方收到这n位CRC码后，同样除以g(x)，如果传送正确余数应为“0”，余数不为“0”则传送有错误。

## Slide 27: 循环冗余校验码
3. CRC的译码与纠错
不同数位出错余数不同。可以证明：余数与出错位的对应关系是不变的，只与生成多项式有关。

## Slide 28: 循环冗余校验码
[例2.9] 若生成多项式g(x)=1011=x3+x+1，数据C(x)=1101。
求：(1)数据1101的(7,4)CRC码；
(2) 画出该g(x)的编码电路
(3)计算循环余数； (4)说明校验原理。
解：(1) 计算C(x)=1101的CRC码
C(x)=1101
C(x)左移(n-k)位，即C(x)·23=1101·23=1101000
g(x)=1011
C(x)·23除以g(x)
1111
1011 1101000
1011
1100
1011
1110
1011
1010
1011
001

## Slide 29: 循环冗余校验码
1101000/1011=1111+001/1011 ，余数001。
形成CRC码，C(x)·23+r(x)=1101000+001=1101001(模2加)
(3) 求循环余数是在余数001的基础上补0继续进行模2除，得：
011→110→111
↓
101
↓
100←010←001
与出错模式对应
0
1011 0010
0000
010

## Slide 30: 循环冗余校验码
(4) 校验原理
若4位有效数，则它们的出错模式相同，如表2.12所示。
表2.12 g(x)=1011时的1101(7,4)循环码的出错模式
CRC码
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
余数
出错位
正确
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
无
一
位
出
错
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1

## Slide 31: 循环冗余校验码
无错时：
1111
1011 1101001
1011
1100
1011
1110
1011
1011
1011
0

## Slide 32: 循环冗余校验码
D7错时：
1111
1011 1101000
1011
1100
1011
1110
1011
1010
1011
001

## Slide 33: 循环冗余校验码
D6错时：
1111
1011 1101011
1011
1100
1011
1111
1011
1001
1011
010

## Slide 34: 循环冗余校验码
5. 关于生成多项式
并不是任何一个最高次幂为(n-k)的多项式g(x)都可以作为生成多项式。从检错和纠错的要求出发，生成多项式应满足下列要求：
(1) 任何一位发生错误都应使余数不为“0”；
(2) 不同位数发生错误应当使余数不同；
(3) 余数继续作模2除，应使余数循环。
可以从有关资料上查到对应不同码制的生成多项式。表2.11列出了部分生成多项式。