## Slide 1: 小测验1，2章

## Slide 2: 小测验第一章
一. 设有相同指令集的两种不同实现计算机M1和M2，该指令集中有A、B、C三类指令，M1的时钟频率为80MHz，M2的时钟频率为100MHz。每类指令的CPI和某程序中三类指令占总指令数的百分比见下表：
指令类别 | 计算机M1中该类指令的CPI | 计算机M2中该类指令的CPI | 某程序中三类指令占总指令数的百分比
A | 1 | 2 | 60%
B | 2 | 3 | 30%
C | 4 | 4 | 10%
求：1）该程序的三类指令在计算机M1和M2的（平均）CPI。
2）求计算机M1和M2的MIPS。

## Slide 3: 小测验第一章
二. 假设运行于一台计算机的某程序包含50%的浮点乘法，20%的浮点除法，其余30%是其他指令。乘法最多快8倍，除法最多快3倍，若同时改进乘除法求改进后的加速比。

## Slide 4: 第一章小测验2
计算机A的时钟频率为600MHz，指令集平均CPI为1.3（overall CPI）；计算机B的时钟频率为750MHz，平均CPI为2.5。某程序在计算机A上编译后为100000条指令，问：计算机B上的编译器应将它编译为多少条，才能使该程序具有与A相同的执行时间。

## Slide 5: 第一章小测验2
设计者要优化一个计算机，使得它对于一套基准测试程序性能更优越。方案A：改进其中50%的指令，且每条指令提速3倍。但这一方案价格和复杂性过高，所以提出方案B，该方案部分指令速度比原来快75%。问：为了达到和方案A一样的加速比，方案B应加速的指令的百分比是多少？（提示：要加速的指令加速比即部件加速比）

## Slide 6: 第一章小测验2
MFLOPS的含义是每秒百万浮点运算。如果机器A比机器B有较高的MIPS（每秒百万指令），那么机器A的MFLOPS肯定高于B么？为什么？请举例说明。

## Slide 7: 小测验第2章
求下列C代码对应的MIPS指令序列
for (i = 0;i <98;i++){
C[i] = A[i+1]-A[i]*B[i+2]
}
数组 ABC的首地址分别为0xA000 0xB000 0xC000

## Slide 8: 第二章小测验2
求C程序：
int A[100],B[100];
for(i=1;i<100;i++){A[i] = A[i-1] + B[i];}
的MIPS汇编代码。数组A和B的基地址存于寄存器$a0和$a1

## Slide 9: 第二章小测验2
求C程序：
unsigned int sum(unsigned int n)
{
if(n==0) return 0;
else return n+sum(n-1);
}
的MIPS汇编代码。
2.28
2.31 a

## Slide 10: 第二章小测验2答案
addi $t0,$0,1 #starting index of i
addi $t5,$0,100 #loop bound
Loop:lw $t1,0($a1) #Load A[i-1]
lw $t2,4($a2) #Load B[i]
add $t3,$t1,$t2 #A[i-1]+B[i]
sw $t3,4($a1) #A[i] = A[i-1] + B[i]
addi $a1,4 #goto i+1
addi $a2,4 #goto i+1
addi $t0,1 #increment index
bne $t0,$t5,loop #compare with loop bound
halt:
nop

## Slide 11: 第二章小测验2答案
Sum:
addi $sp,$sp,-8 #移动栈指针
sw $ra,4($sp) #保存return address
addi $t0,$a0,0 #初始化sum（$t0）为n（$a0）
addi $v0,$0,0 #初始化返回值
beq $t0,0,return #如果参数为0，则返回
subi $t1,$t0,1 # t1 = n-1
sw $t0,8($sp) # t0压栈
addi $a0,$t1,0 #将n-1放入参数寄存器
jal sum #call sum
lw $t0,8($sp) #t0出栈
add $v0,$t0,$v0 # t0+返回值
lw $ra,4($sp) #返回地址出栈
Return:
jr $ra

## Slide 12: 第二章小测验2答案
2 99 30 40
99 1 2 99 40
99 1 2 99 0
*************
2 3 4 99 10 20 10
2 3 2 99 10 99 10
2 99 2 99 10 99 10
2 99 1 2 10 99 10
2 99 1 2 10 99 0
99 99 1 2 10 99 0

## Slide 13: 第二章小测验2答案
 | 文本大小 | 0x440
 | 数据大小 | 0x90
文本段 | 地址 | 指令
 | 0x00400000 | lw $a0,0x8000($gp) #-8000
 | 0x00400004 | jal 0x0400140 #0x0100050
 | … | …
 | 0x00400140 | sw $a1,0x8040($gp) #-7fc0
 | 0x00400144 | Jal 0x0400000 #0x0100000
 | … | …
数据段 | 0x10000000 | (x)
 | … | …
 | 0x10000040 | (y)