## Slide 1: 第三章 计算机的算术运算

## Slide 2: 3.1 引言
本章的核心内容
四则运算
  加减
  乘除
  溢出处理（当运算生成一个绝对值太大或太小的数时）
浮点数
  表示方法和运算

## Slide 3: 3.2 加法和减法
计算机中的加/减法都是用补码加/减法实现的。
补码加法
[X+Y]补=[X]补+[Y]补 (mod M)
其中补码是以M为模的。对于纯小数模为2。对于n位（含1位符号位）纯整数，模为2n。

## Slide 4: 补码加法运算的规则
两数不管正负，均用补码表示
符号位应当作数值参加运算
按二进制运算规则，逢2进1
符号位相加所产生的进位要丢掉(以M为模)
结果为补码(其符号即为和的正确符号)

## Slide 5
［例1］ x=+0.1011，y=-0.0101，求x+y=?
解：［x］补=0.1011，［y］补=1.1011
［x］补 = 0.1011
+) ［y］补 = 1.1011
［x+y］补 =1 0.0110
丢掉
得［x+y］补=0.0110，x+y=+0.0110
验算：
x=0.1011=(0.6875)10
Y=(-0.3125)10
X+Y=(0.375)10
=(0.0110)2
0.5
0.25
0.125
0.0625

## Slide 6
［例2］X=-11001，Y=-00011，求X+Y=?
解：［x］补=1,00111，［y］补=1,11101
［x］补 = 1,00111
+)［y］补 = 1,11101
［x+y］补 =1 1,00100
丢掉
得到［x+y］补=1,00100，结果x+y=-11100
验算：
x=-11001=(-25)10
Y=(-3)10
X+Y=(-28)10
=(-11100)2

## Slide 7
[例3]： 7 + 6
可能产生溢出的情况：
  +ve 和 –ve 不会溢出
  两个 +ve
    若结果符号位为 1，溢出。（负数）
  两个 –ve
    若结果符号位为 0，溢出。（正数）

## Slide 8
补码减法
根据补码加法公式可推出：
［x-y］补=［x+(-y)］补=［x］补+［-y］补 (mod M)
因此，求得［-y］补就可以变减法为加法。
回顾，变补运算：
已知［y］补求[-y] 补:
将[y]补连同符号位一起求反，末位加“1” (定点小数中这个“1”是2-n)。

## Slide 9
［例1］x=-0.1101，y=-0.0110，求x-y=?
解： ［x］补=1.0011，
［y］补=1.1010，［-y］补=0.0110
［x］补 = 1.0011
+)［-y］补 = 0.0110
［x-y］补 = 1.1001
［x-y］补=1.1001，x-y=-0.0111
验算：
x=-0.1101
=(-0.8125)10
Y=(-0.375)10
X-Y=(-0.4375)10
=(-0.0111)2

## Slide 10
[例2]: 7 – 6 = 7 + (–6)
  +7: 0000 0000 … 0000 0111 –6: 1111 1111 … 1111 1010 +1: 0000 0000 … 0000 0001
可能产生溢出的情况
  两个 +ve 或两个–ve 不会溢出
  异号数相减，若结果与被减数相反，则溢出
    (–ve) – (+ve)
      溢出若结果符号位为 0（正数）
    (+ve) – (-ve)
      溢出若结果符号位为 1（负数）

## Slide 11
加减法的溢出判断的逻辑表达式：
V=1代表溢出
Xf、Yf、Sf分别代表相加的两个操作数的符号和结果的符号
双符号位的溢出判断方法：
每个操作数采用双符号位（Sf1和Sf2），称为变形补码。用“00”表示正数，“11”表示负数。两个符号位同时参加运算。
左边的符号位Sf1叫做真符，因为它代表了该数真正的符号，双符号位的含义如下：
Sf1Sf2 = 00 结果为正数，无溢出
Sf1Sf2 = 01 结果正溢
Sf1Sf2 = 10 结果负溢
Sf1Sf2 = 11 结果为负数，无溢出
存储时，仍然只存一个符号位，只是运算使用两个符号位。

## Slide 12
［例3.7］x=-1011，y=-1100，求[x+y]补=?
解［x］变形补码=11,0101，［y］补=11,0100
［x］补 = 11,0101
+)［y］补 = 11,0100
［x+y］补 = 1 10,1001
丢失
结果的两符号位不同，表示产生溢出(负溢出)。
验算：x=-(11)10
Y=(-12)10
X+Y=(-23)10
5位二进制补码最大负数10000=-16>-23
不是前面的变补运算,变补运算用于减法的减数

## Slide 13
补码加减运算规则：
(1) 参加运算的两个操作数均用补码表示；
(2) 符号位作为数的一部分参加运算；
(3) 若做加法，则两数直接相加。若做减法，则将被减数与减数的负数的机器数相加；
(4) 运算结果用补码表示；
(5) 符号位的进位为模值，应该丢掉。

## Slide 14: 无符号整数的溢出
无符号整数通常表示内存地址，溢出可忽略。为此，MIPS设置不同的指令：
加法（add）
立即数加法（addi）
减法（sub）
无符号加法（addu）
立即数无符号加法（addiu）
无符号减法（subu）
溢出产生异常
溢出不产生异常
异常/中断的定义 P137（旧）P119新

## Slide 15: 补码定点加减运算的实现（附录c）
X+(Y SUB)+C0

## Slide 16: 加法器及其进位系统（补充）
1．全加器
基本的加法单元称为全加器，它要求三个输入量：操作数Ai、Bi和低位传来的进位Ci-1，并产生两个输出量：本位的和Si、向高位的进位Ci。
逻辑表达式为：
Si=Ai⊕Bi⊕Ci-1
Ci=AiBi+（Ai⊕Bi）Ci-1

## Slide 17: 加法器及其进位系统

## Slide 18: 加法器及其进位系统
2．串行加法器与并行加法器
串行加法器中，只有一个全加器，数据逐位串行送入加法器进行运算。
并行加法器由多个全加器组成，其位数的多少取决于机器的字长，数据的各位同时运算。

## Slide 19
1）具有右移功能的寄存器
2）每个脉冲算一位加法，和回送A，进位暂存与触发器C

## Slide 20: 加法器及其进位系统
二、进位产生和进位链
并行加法器中的每一个全加器都有一个从低位送来的进位和一个传送给较高位的进位。
各位之间传递进位信号的逻辑线路连接起来构成的进位网络称为进位链。
每一位的进位逻辑表达式为(表3-4推出)：
Ci=AiBi+（Ai⊕Bi）Ci-1
取决于本位参加运算的两个数，而与低位进位无关，因此称AiBi为进位产生函数（本次进位产生），用Gi表示。其含义是若本位的两个输入均为1，必然要向高位产生进位。

## Slide 21: 加法器及其进位系统
所以：Ci=Gi+PiCi-1
每一位的进位逻辑表达式为：
Ci=AiBi+（Ai⊕Bi）Ci-1
不但与本位的两个数有关，还依赖于低位送来进位，因此称Ai⊕Bi为进位传递函数（低位进位传递），用Pi表示。其含义是当两个输入中有一个为1，低位传来的进位Ci-1将超越本位向更高的位传送

## Slide 22
1．串行进位方式
其中：
C1=G1+P1C0
C2=G2+P2C1
…
Cn=Gn+PnCn-1
串行进位链的总延迟时间与字长成正比，字长越长，总延迟时间就越长。
假定，将“与门”、“或门”的延迟时间定为ty，从上述公式中可看出，每形成一级进位的延迟时间为2ty。在字长为n位的情况下，若不考虑Gi、Pi的形成时间，从C0→Cn的最长延迟时间为2nty。

## Slide 23
2．并行进位方式
并行进位又称之先行进位、同时进位，其特点是各级进位信号同时形成。
C1=G1+P1C0
C2=G2+P2C1=G2+P2G1+P2P1C0
C3=G3+P3C2=G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1C0
C4=G4+P4C3=G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1+P4P3P2P1C0
Gi、Pi的计算不依赖于低位的进位，若不考虑Gi、Pi的形成时间，从C0→Cn的最长延迟时间仅为2ty，而与字长无关。
但是随着加法器位数的增加，Ci的逻辑表达式会变得越来越长，输入变量不断增加，使电路结构变得很复杂，硬件费用昂贵，而且受到元器件扇入数的限制，所以完全采用并行进位是不现实。

## Slide 24
3．分组并行进位方式
这种进位方式是把n位字长分为若干小组，在组内各位之间实行快速进位，在组间既可以采用串行进位方式，也可以采用并行快速进位方式。
（1）单级先行进位方式
实现进位逻辑函数的电路称之为四位先行进位电路（Carry Look Ahead，CLA），其延迟时间是2ty。
若不考虑Gi、Pi的形成时间，从C0→Cn的最长延迟时间为2mty，其中m为分组的组数。

## Slide 25
2）多级先行进位方式
以字长为16位的加法器作为例子，分析两级先行进位加法器的设计方法。第一小组的最高位进位C4可以变成两个与项相或：
C4=G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1+P4P3P2P1C0= G1*+P1*C0
其中：G1*=G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1 P1*=P4P3P2P1
G1*称为组进位产生函数，P1*称为组进位传递函数，这两个辅助函数只与Pi、Gi有关。
依次类推，可以得到：
C8= G2*+P2*C4 = G2*+P2*G1*+P2*P1*C0
C12= G3*+P3*G2*+P3*P2*G1*+P3*P2*P1*C0
C16= G4*+P4*G3*+P4*P3*G2*+P4*P3*P2*G1*+P4*P3*P2*P1*C0

## Slide 26
为了要产生组进位函数，须要对原来的CLA电路进行修改：
第1小组内产生G1*、P1*、C3、C2、C1，不产生C4；
第2小组内产生G2*、P2*、C7、C6、C5，不产生C8；
第3小组内产生G3*、P3*、C11、C10、C9，不产生C12；
第4小组内产生G4*、P4*、C15、C14、C13，不产生C16；
这种电路称为成组先行进位电路(Block Carry Look Ahead，BCLA），其延迟时间是2ty。
用这种四位的BCLA电路以及进位产生/传递电路和求和电路可以构成四位的BCLA加法器。16位的两级先行进位加法器可由四个BCLA加法器和一个CLA电路组成，如图3-17所示。
这些进位用专用电路并行计算，计算公式见上一页ppt

## Slide 27
若不考虑Gi、Pi的形成时间，C0经过2ty产生第1小组的C1、C2、C3（由于C0已存在）及所有组进位产生函数Gi*和组进位传递函数Pi*（只与AB有关，在BCLA中进行）；
再经过2ty，由CLA电路产生C4、C8、C12、C16；（它们的生成公式见前二张胶片，在CLA中。此时每组的组间进位就已产生好了）
再经过2ty后，才能产生第2、3、4小组内的C5~C7、C9~C11、C13~C15。

## Slide 28
以典型的四位ALU芯片（SN74181）为例介绍ALU的结构及应用。
当M=0时，允许组间进位，进行算术操作。
当M=1时，封锁组间进位，进行逻辑操作。

## Slide 31
先行进位部件

## Slide 34: 3.2.1 多媒体算数运算
桌面处理器一般都有显卡，颜色28*3。像素位置256*256（28）。音频8位或16位。所以，处理器需对8位、16位数据进行支持。（新教材无，答案3）
饱和：计算结果溢出，则结果设置为最大正数（或最小负数）：音量到最大再同向旋转音量停留在最大值。

## Slide 35: 溢出判断代码
MIPS无测试溢出分支指令，可用一段程序判断溢出。
有符号加法：
addu $t0,$t1,$t2
xor $t3,$t1,$t2
slt $t3,$t3,$0
bne $t3,$0,No_overflow
xor $t3,$t0,$t1
slt $t3,$t3,$0
bne $t3,$0,Overflow

## Slide 36: 溢出判断代码
异号相加不会溢出。设$t1为+（最高位0）， $t2为-（最高位1）
addu $t0,$t1,$t2 #t0=t1+t2，做无符号加法（最高位也相加）
xor $t3,$t1,$t2 #最高位0与1异或，$t3最高位为1，负数（其余位无关紧要）
slt $t3,$t3,$0 # t3<0为true，t3=1
bne $t3,$0,No_overflow #t3=1≠0，转到No_overflow处理
xor $t3,$t0,$t1
slt $t3,$t3,$0
bne $t3,$0,Overflow

## Slide 37: 溢出判断代码
同号相加会溢出。设$t1为+（最高位0）， $t2为+（最高位0）分析+++ = -的情况，用t0记和，t3判断符号位。
addu $t0,$t1,$t2 #t0=t1+t2，做无符号加法（最高位也相加）
xor $t3,$t1,$t2 #最高位0与0异或，$t3最高位为0，正数（其余位无关紧要）
slt $t3,$t3,$0 # t3<0为false，t3=0
bne $t3,$0,No_overflow #0≠0为false，不转No_overflow，继续下面
xor $t3,$t0,$t1 #和t0与操作数异或，若正+正=负，溢出，
#则t0最高位为1，异或后$t3最高位为1，负数
slt $t3,$t3,$0 #$t3<0为true，t3=1
bne $t3,$0,Overflow # t3≠ 0为true，转到overflow处理

## Slide 38: 溢出判断代码
同理分析+ + + = +不溢出。
设$t1为+（最高位0）， $t2为+（最高位0）分析+++ = +的情况，用t0记和，t3判断符号位。
addu $t0,$t1,$t2 #t0=t1+t2，做无符号加法（最高位也相加）
xor $t3,$t1,$t2 #最高位0与0异或，$t3最高位为0，正数（其余位无关紧要）
slt $t3,$t3,$0 # t3<0为false，t3=0
bne $t3,$0,No_overflow #0≠0为false，不转No_overflow，继续下面
xor $t3,$t0,$t1 #若不溢出，则正+正=正，
#则t0最高位为0，异或后$t3最高位为0，正数
slt $t3,$t3,$0 #$t3<0为false，t3=0
bne $t3,$0,Overflow # t3≠ 0为false，转到no-overflow处理
同理分析- + - 等其他情况。

## Slide 39: 溢出判断代码
无符号数加法：无符号数相加在和大于111…1=232-1时溢出。（因为只有32位）
addu $t0,$t1,$t2 # t0=t1+t2
nor $t3,$t1,$0 # $t3 = Not$t1 = 232-$t1-1
sltu $t3,$t3,$t2 # t3<t2，则t3=1
# →232-$t1-1 < t2 (t3=1此时)
#→232-1 < t1 + t2 溢出 (t3=1此时)
bne $t3,$0,Overflow #t3=1≠0为true，转到overflow处理

## Slide 40: 作业
3.6 3.7