## Slide 1: 第二章 计算机的语言

## Slide 2: 2.1 引言
指令集：一个给定的计算机体系结构所包含的指令集合。
汇编语言：编程的书写形式
机器语言：计算机所能识别的形式
本章的讲解方法：以MIPS为例，讲解符合设备简单性原则的指令集，以及它的硬件实现和与高级语言的关系
不同的计算机有不同的指令集，但它们非常相似。
早期的计算机有很简单的指令集
许多现代计算机也有很简单的指令集（RISC：Reduced Instruction Set Computer）。

## Slide 3: 2.1 引言
指令集：一个给定的计算机体系结构所包含的指令集合。
汇编语言：编程的书写形式
机器语言：计算机所能识别的形式
本章的讲解方法
不同的计算机有不同的指令集，但它们非常相似。
早期的计算机有很简单的指令集
许多现代计算机也有很简单的指令集（RISC：Reduced Instruction Set Computer）。
所有计算机都基于相似基本原理的硬件技术构造
一些基本操作是必须的

## Slide 4: 2.1 引言
指令集：一个给定的计算机体系结构所包含的指令集合。
汇编语言：编程的书写形式
机器语言：计算机所能识别的形式
本章的讲解方法
不同的计算机有不同的指令集，但它们非常相似。
早期的计算机有很简单的指令集
许多现代计算机也有很简单的指令集（RISC：Reduced Instruction Set Computer）。
1．优先选取使用频率最高的一些简单指令，以及一些很有用但不复杂的指令，避免复杂指令。
2．大多数指令在一个时钟周期内完成，必须采用流水线技术。
3. 只有取数/存数指令访问存储器，其余指令操作在寄存器间进行。
4. 指令长度固定，指令格式种类少，寻址方式种类少。
5. 采用硬布线控制逻辑，少用或不用微程序控制。
6. 注重编译优化

## Slide 5: 2.1 引言
指令集：一个给定的计算机体系结构所包含的指令集合。
汇编语言：编程的书写形式
机器语言：计算机所能识别的形式
本章的讲解方法
不同的计算机有不同的指令集，但它们非常相似。
早期的计算机有很简单的指令集
许多现代计算机也有很简单的指令集（RISC：Reduced Instruction Set Computer）。
计算机设计者的共同目标：找到一种语言，方便编译和硬件设计，使性能最佳，成本功耗最低。
基本点：符合“设备简单性”的一种指令集。

## Slide 6: 2.1 引言
存储程序的概念：P41 下
MIPS简介： MIPS是世界上很流行的一种RISC处理器。MIPS的意思“无内部互锁流水级的微处理器”(Microprocessor without interlocked piped stages)
www.mips.com， http://baike.baidu.com/view/120375.htm#2
在嵌入式领域应用很广
符合很多现代ISAs的设计思想

## Slide 7: 2.2 计算机硬件的操作
MIPS汇编指令
图2-1是MIPS汇编语言指令
从图中可见与加法add a b c相似的指令如：sub addi and or nor等都是三个操作数（两个运算数，一个保存结果）
设计原则1：简单源于规整
规整使得硬件实现简单，例如：操作数数目可变使得硬件设计复杂性更大。
简单使得更好的性能成本更低

## Slide 8
例：b,c,d,e之和放于a中。
add a,b,c # a=b+c
add a,a,d #a=a+d
add a,a,e #a=a+e
每条MIPS算术运算指令只执行一个操作
一行写一条指令
#后是注释

## Slide 9
二. 高级语言与汇编语言之间的关系
例1：c或java程序
a = b+c
d = a-e
汇编程序
add a,b,c
sub d,a,e
编译器

## Slide 10
例2：c或java程序
f = (g+h)-(i+j)
汇编程序
add t0,g,h
add t1,i,j
sub f,t0,t1
计算机中的操作数是怎么存的？

## Slide 11: 2.3 计算机硬件的操作数
高级语言表达式的变量数量可以不受限制
汇编语言算术逻辑运算指令的变量对应寄存器（从图2-1中可见MIPS的算术运算、逻辑运算指令都是针对寄存器操作的），所以数量受限。
寄存器操作数（寻址方式：寄存器寻址）

## Slide 12: MIPS的寄存器设置
MIPS 有32 × 32-bit 个寄存器
  用于存储经常访问的数据
  编号为0 到 31
  32-bit数据称为一个字（a “word”），32位为字长（定义见P44 P46下）
寄存器命名：（与寄存器号对应关系见P71图2-14或封面第二列下）
  $t0, $t1, …, $t9 编译时临时寄存器
  $s0, $s1, …, $s7 用于存储变量
寄存器设置多少个为宜？

## Slide 13: 2.3 计算机硬件的操作数
设计原则2：越少越快。
寄存器太多，时钟周期加长——更远的电信号传输距离；
寄存器个数还受限于指令格式位数。
选32而非31∵指令格式位数（2的次方）
例：C程序：f = (g+h)-(i+j)
刚才的初步分析：
add t0,g,h
add t1,i,j
add f,t0,t1
对应寄存器：
add $t0,$s1,$s2
add $t1,$s3,$s4
add $s0,$t0,$t1

## Slide 14: 寄存器寻址示意图 P79
以add rd,rs,rt为例，其指令格式：
操作码 | rs | rt | rd |  | func
 | 5位 | 5位 | 5位 |  | 
寄存器
5位用于指明寄存器号。因为32(25)个寄存器需要5位。
寄存器
寄存器
运算器
数据流走向
指明

## Slide 15: 2.3.1 存储器操作数（寻址方式：基址寻址）
复杂数据结构存储于存储器（内存）
  数组、结构、动态数据
如前所述MIPS的算术运算、逻辑运算指令都是针对寄存器操作的，所以需要数据传输类指令用于内存和寄存器交换数据。
  从内存中Load数据到寄存器
  Store寄存器中的运算结果到内存
  存储器（内存，DRAM）是按地址访问的。地址（P47下）

## Slide 16
例：取数指令
lw $s1,20($s2) #$s1 = memory[$s2+20]
例：求g = h+A[8]
lw $t0,8[$s3] #$s3存放数组A的起始地址，实现$t0=A[8]
add $s1,$s2,$t0 #$s1对应g，$s2对应h，实现g=h+A[8]

## Slide 17: 基址寻址示意图
以lw rt, offset(rs)为例：
操作码 | rs | rt | Offset(16位)
寄存器
+
内存
A[8]
…
A[0]
寄存器
指明
数据走向
寻址范围：(rs)+216

## Slide 18: 编址单位
字节地址与字地址
以_____为单位进行编址，称为_____地址。
MIPS采用字节地址（8位一个地址），所以MIPS实际存储情况如图2-3。（MIPS的字长是32位，与寄存器宽度一致）

## Slide 19
C 程序:
g = h + A[8];
  g 存于$s1, h存于$s2, A的基址存于$s3
MIPS对应代码:
lw $t0, 32($s3) # load word add $s1, $s2, $t0
基址寄存器（base register）
偏移量（offset）

## Slide 20: 字、半字、字节的存储
对于字长32位的机器，实际数据字长并非都是32位，比如ASCII为8位，因而可能出现8、16、32等长度的数据。
对齐限制：数据地址与存储器的自然边界对齐的要求。即：数据都从某段的开始排列，而不是一个一个挤在一起排列。（如图右所示，所以，MIPS字的起始地址都是4的倍数，上例偏移量4*8=32）

## Slide 21
0 | 1 | 2 | 3
8位 | 8位 | 8位 | 8位
0
4
8
32 |  |  | 
8 | 16 |  | 
32 |  |  | 
16 |  |  | 
8 |  |  | 
√
MIPS采用大端编址，见附录B， P512：使用最左边字节地址做为字的地址。（与大小没关系）

## Slide 22
例：存数指令
C代码:
A[12] = h + A[8];
  h 存于 $s2, A 的基地址存于 $s3
编译成MIPS 代码:
  A数组的第8个分量的偏移量为32
lw $t0, 32($s3) # load word add $t0, $s2, $t0 # $t0=h+A[8] sw $t0, 48($s3) # store word

## Slide 23: 寄存器 vs. 存储器
访问寄存器快于访问存储器
寄存器中的数据更易被利用。
  一条算术运算指令可以完成取两个寄存器操作数，运算，并将结果存回寄存器。
  存储器操作必须用loads或stores指令，且无法在同一条指令中运算。所以，做同样的事需更多指令。
编译器尽力多地使用寄存器
  只将不常使用的变量存回存储器（spilling register，寄存器溢出）
寄存器优先：快，吞吐率高，功耗低，数据易于利用。

## Slide 24: 2.3.2 常数或立即数操作数（立即寻址）
避免从内存中取得常数而增加加立即数指令：addi $s3,$s3,4 在指令中给出操作数（速度快，能耗低）
无减立即数指令，只需使用减数的相反数即可。
  addi $s2, $s1, -1
常数操作出现频率高
设计原则3：加速执行常用操作

## Slide 25: 立即寻址示意图
以addi rt, rs, imm为例：
操作码 | rs | rt | Imm立即数
寄存器
寄存器
+

## Slide 26
MIPS将寄存器$zero恒置为0（不可改动为其他数），以便加速某些操作：
  add $t2, $s1, $zero #寄存器$s1的数存入$t2

## Slide 27: 作业四
2.1
2.3
2.6.1 2.6.2
2.10
下周小测验第一章
下周交第一章作业