## Slide 1: 存储器和其他I/O主题

## Slide 2: 引言
I/O设备的三个重要特性：
  行为（Behaviour）: 输入设备，输出设备，存储设备
  合作者（Partner）: 人，机器
  数据速率（Data rate）:
    bytes/sec（单位时间内传输数据的位数，单位基10）
    transfers/sec（单位时间内传输的次数）
I/O 总线连接
带宽

## Slide 3
Processor
Cache
Memory - I/O Bus
Main
Memory
I/O
Controller
Disk
I/O
Controller
I/O
Controller
Graphics
Network
Interrupts
Disk
I/O设备与处理器及内存之间的连接线路称为总线

## Slide 4: I/O设备性能测量方法
响应时间：完成特定任务的总时间。
带宽（吞吐率）：
    单位时间内数据传输量
    单位时间内，I/O次数
不同计算机的要求：
  台式机和嵌入式：响应时间、支持设备的多样性
  服务器：吞吐率、 设备的可扩展性

## Slide 5: 可信度（ Dependability） P357
错误（Fault）: 某个部件的故障。
  不一定引起系统故障。
永久性故障、偶然性故障。
服务实现
按照预定方式提供服务
服务中断
提供不同于预定
方式的服务
故障（failure）
恢复

## Slide 6: 可信度的度量
可靠性（Reliability）: 实现连续服务的度量。
mean time to failure (MTTF)：从服务开始到故障出现的时间
mean time to repair (MTTR)：服务中断时间
Mean time between failures：故障之间的平均时间
  MTBF = MTTF + MTTR
可用性（Availability） = MTTF / (MTTF + MTTR)
提高可用性：
  增加MTTF: 错误避免（fault）, 错误容忍, 错误预测
  缩短MTTR: 错误修复工具改进，加强错误检测和诊断

## Slide 7: 磁盘存储器
非易失（断电数据不丢失）
旋转盘片
磁道、扇区（记录）、柱面

## Slide 9
参数
  1到4个盘片，每个有两个记录面，每个直径 1” 到3.5”
  转速 5,400 到 15,000 RPM（转/分）
  每面10,000 到 50,000 磁道
  每道100 到 500 个扇区
    扇区号，间隔
    数据 (512 bytes, 4096 bytes )
    纠错码 (Error correcting code, ECC)
    间隔
硬盘容量（非ZBR）
  格式化容量=记录面数×每面的磁道数×扇区数×每个记录的字节数
  非格式化容量=记录面数×每面的磁道数×磁道容量（最内道总共的位数）

## Slide 10
磁盘读写操作
寻道: 把磁头定位在正确的磁道上
(3 to 13 ms avg)
    由于磁盘访问的局部性，实际平均
    寻道时间约为上述值的25%到33%
2. 旋转时间: 等待正确的扇区旋转到
读/写头下 （磁盘旋转半周的时间)
    0.5/5400RPM = 5.6ms to 0.5/15000RPM = 2.0ms
3. 传输时间: 传输一块数据（一个或多个扇区）到磁盘控制器的（缓冲区）cache (2008年典型的传输速率70 to 125 MB/s)
    到磁盘控制器的（缓冲区）cache 利用的也是局部性原理
    Cache本身的传输速率更快 (e.g., 375 MB/s)
4. 控制时间: 执行I/O操作时控制器带来的开销，一般 < .2 ms
Sector
Track
Cylinder
Head
Platter
Controller
+
Cache

## Slide 11: 例
已知：512B 扇区, 转速15,000rpm, 平均寻道时间4ms，传输速率100MB/s, 控制器开销0.2ms, 假设磁盘空闲
平均磁盘存取时间
4ms寻道时间 + ½ / (15,000/60) = 2ms 旋转时间 + 512 / 100MB/s = 0.005ms 传输时间 + 0.2ms 控制器开销 = 6.2ms
若平均寻道时间是手册上的25% = 1ms
  平均磁盘存取时间 = 3.2ms

## Slide 12: 闪存（EEPROM）
非易失存储器
  比磁盘快100 – 1000倍
  小、低功耗、抗震
  价格介于磁盘和DRAM之间

## Slide 13: 闪存种类
NOR: 每一位与NOR门相似
  随机存取
  在嵌入式系统中用于指令存储器
NAND:每一位与NAND门相似
  存储密度高 (bits/area), 仅能以块为单位进行读写
  便宜
  用于SD卡等 …
闪存的主要缺点：位可能被用坏（10000-100000）
  重映射块：将写得多的块转移到写得少的块。
    不适合替代RAM和磁盘
    但可用于消费类电子产品

## Slide 14: 连接处理器、内存、I/O设备
总线（bus）：共享的通信链接，它使用一组连线来连接多个子系统。总线必须支持不同延迟时间、数据传输速率的各种设备。
  优点
    功能多 – 新的设备很容易通过使用相同的总线标准加入或退出计算机系统
    成本低 – 同一组连线被多个设备共享
  缺点
    通信瓶颈 – 总线带宽限制了I/O的最大吞吐率
最高总线速度受限于：
  总线长度
  总线上设备数量

## Slide 15: 总线的类型
处理器-内存总线
  短、高速
  适合于内存，可以使内存处理器间带宽达到最大
I/O总线 (工业标准e.g., SCSI, USB, Firewire)
  长、慢
  可以挂带宽范围很大的各种I/O设备
  内存连接不使用I/O总线（用其他两种）
底板总线 (工业标准 e.g., ATA, PCIexpress)
  允许处理器、内存和I/O设备共享单一总线

## Slide 16: I/O事务
I/O事务：P364，可分为两部分：
  发送地址
  接受或发送数据
事务究竟是读还是写取决于对内存的操作：
  读事务：从内存读（输出）
  写事务：向内存写（输入）
时钟偏斜：系统中不同元件处检测到有效时钟跳变沿的时间差异。（所以，总线太长太快会有问题）

## Slide 17
同步总线(e.g., 处理器-存储器总线)
  P364
  优点：很少的逻辑控制，可以运行得很快
  缺点：
    总线上的设备必须按相同的时钟运行
    为了避免时钟偏斜，若总线很快的话，不能做的太长
异步总线 (e.g., I/O 总线)
  无时钟、使用握手协议和附加的控制线(ReadReq, Ack, DataRdy)
  优点:
    可以满足不同设备的需求
    可以做的很长，不必担心时钟偏斜或其他同步问题
  缺点: 较慢

## Slide 18
I/O设备看见DataRdy撤销，则撤销Ack
从主存输出 (读) 数据到I/O设备（异步）
I/O设备发送 ReadReq 并将地址 addr 放到数据线上
1
2
3
ReadReq
Data
Ack
DataRdy
addr
data
4
5
6
7
主存看见 ReadReq, 从数据线读取 addr ，然后发送 Ack
I/O设备看见Ack 然后撤销 ReadReq 和数据线上的地址
主存看见 ReadReq 撤销则撤销 Ack
当主存数据准备好，则发出数据到数据线并且发送 DataRdy
I/O设备看见DataRdy,从数据线上读数据并且发送 Ack
主存看见Ack, 撤销数据和DataRdy

## Slide 19: 作业
6.2 6.3