## Slide 1: 通道

## Slide 2: 通道控制方式
通道专门用于I/O设备与主机之间的信息交换的独立的I/O处理机
一个主机可以连接多个通道，每个通道能控制若干台I/O设备
主机
通道
I/O设备控制器
I/O设备
通道
通道
通道一旦被启动后，就独立于主机运行
在完成主机交给的I/O任务后，通过中断向主机报告
I/O设备控制器
I/O设备控制器
I/O设备控制器
I/O设备控制器
I/O设备控制器
I/O设备
I/O设备
I/O设备
I/O设备
I/O设备

## Slide 3: 通道控制方式
通道控制方式是DMA方式的进一步发展，与DMA控制器相比，两者的主要区别在于：
(1) DMA控制器是通过硬件控制逻辑来实现对数据传送的控制；
通道是一个具有特殊功能的处理器，有自己的指令和程序，通过执行通道程序来实现对数据传送的控制
通道具有更强的独立处理数据输入/输出的功能。
(2) DMA控制器通常只能控制一台或少数几台同类设备；
一个通道可同时控制许多台同类或不同类的设备。

## Slide 4: 通道的基本功能
通道的基本功能：
(1) 接受CPU的I/O指令，按指令要求与指定的I/O设备进行联系；
(2) 从主存取出属于该通道程序的通道指令，经译码后向I/O设备控制器和设备发送各种命令；
(3) 控制I/O设备和主存之间的数据传送，根据需要给数据提供缓冲寄存器，并指出数据存放在主存或I/O设备中的地址，同时给出传送数据的字数；
(4) 从I/O设备获得设备的状态信息，与通道本身的状态信息一起组成一个通道状态字，根据需要将这些状态信息送到主存的指定单元，供CPU使用；
(5) 将I/O设备的中断请求和通道本身的中断请求进行排队，按优先次序报告CPU。

## Slide 5
通道通过执行通道程序来控制设备控制器进行数据传送操作。
设备控制器的具体任务如下：
(1) 从通道接收控制信号，控制I/O设备完成所要求的操作；
(2) 向通道反馈I/O设备的状态；
(3) 将I/O设备的各种不同信号转换为通道能识别的标准信号。
CPU：通过执行I/O指令启动通道
处理来自通道的中断（数据传送结束中断；故障中断）
CPU运行操作系统的管理程序的状态称为管态
CPU执行目标程序（用户程序）的状态称为目态。

## Slide 6: 通道的类型与结构
一、通道类型
1. 字节多路通道
先选择设备A，为其传送一个字节A1
接着选择设备B，传送一个字节B1
再选择设备C，传送一个字节C1
然后交叉地传送A2、B2、C2…
好比一个多路开关，交叉(轮流)地接通各台I/O设备。

## Slide 7: 通道的类型与结构
一、通道类型
1. 字节多路通道
包括多个按字节方式传送信息的子通道
每个子通道服务一个设备控制器，可以独立地执行通道程序
每个子通道都设有字符缓冲寄存器、I/O请求标志/控制寄存器、主存地址寄存器和字节计数寄存器
所有子通道的控制部分是公共的，为各子通道分时共享。
每个通道的有关指令和参数存放在主存的固定单元中，当通道在逻辑上与某台I/O设备连通时，将这些指令和参数取出来，送入公共控制部分的寄存器使用。

## Slide 8: 通道的类型与结构
一、通道类型
1. 字节多路通道
适用于连接与管理多台低速I/O设备 （传输两个字节当中有足够的空当）
各设备可同时处于传输状态
以打印机为例

## Slide 9
2. 选择通道
高速通道，连接的多台I/O设备不能同时工作(独占)
一次只能执行一个通道程序，只有当当前的I/O设备与主存交换完信息后，才能再选择另一台I/O设备并执行该设备的通道程序

## Slide 10
2. 选择通道
选择通道主要用于连接高速I/O设备，如磁盘。
磁盘中的高速缓存速度极高，数据传送期间只为一台I/O设备服务是合理的。
但是这类设备的辅助操作时间很长（即高速缓存满后存入磁盘的时间），如磁盘机平均找道时间是20ms～30ms。在这样长的时间里通道处于等待状态，因此整个通道的利用率不高（忙闲交替）。

## Slide 11
3. 数组多路通道
数组多路通道是把字节多路通道和选择通道的特点结合起来的一种通道结构。
它具有多个子通道，既可像字节多路通道那样，同时执行多个通道程序。
又可按选择通道方式传送数据。
数组多路通道的工作方式是：
通道执行某通道程序时，当相应I/O设备在执行寻址等控制型辅助操作时，通道暂时断开与这台I/O设备的连接，因为执行辅助操作时，设备控制器是忙的，而通道是空闲的，因此通道可以执行别的通道程序，从而实现多道通道程序的并行操作。
当辅助操作完成后，设备控制器重新发请求，通道响应此请求后，重新取出挂起的通道程序继续执行。
若下一条通道指令是数据传送操作，则按成组方式传输数据，在传输过程中整个通道被该通道程序占用，以保证高速传送数据。
数组多路通道的工作原理，实际上就是多道程序并行工作原理，通道的硬设备只有一个，用软件实现多个通道程序并行工作，所以数组多路通道类似一台多道程序的处理器。

## Slide 12
字节多路通道和数组多路通道共同点：
都是多路通道，在一段时间内能交替执行多个I/O设备的通道程序，使这些I/O设备同时工作。
字节多路通道和数组多路通道不同点：
(1) 数组多路通道允许多台I/O设备同时工作，但只允许一台I/O设备进行传输型操作，其它台I/O设备进行控制型操作。
字节多路通道不仅允许多个I/O设备同时操作，而且也允许它们同时进行传输型操作。
(2) 数组多路通道与设备之间数据传送的基本单位是数据块，通道必须为一台I/O设备传送完一个数据块以后，才能为别的I/O设备传送数据块。
字节多路通道与I/O设备之间数据传送的基本单位是字节，通道为一个设备传送一个字节后，又可以为另一个设备传送一个字节，各I/O设备与通道之间的数据传送以字节为单位交替进行。

## Slide 13
三种类型的通道组织在一起，可配置若干台不同种类、不同速度的I/O设备。IBM370的通道组织结构，如图8-32所示。

## Slide 14
二、通道的结构
通道命令字寄存器
通道命令字(CCW)是控制I/O操作的关键参数
一条条的通道命令字构成通道程序存储在主存中。
通道地址字寄存器，指出CCW并加以执行。
通道状态字寄存器，记录了通道程序执行后本通道和相应的I/O设备的各种状态信息
通道状态字(CSW)通常放在主存的固定单元中，在执行下一条I/O指令或中断之前是有效的，可供CPU了解通道、I/O设备的状态和操作结束的原因。

## Slide 15: 通道的工作过程和流量计算
一、通道的工作过程
通道的工作过程，如图8-34所示。
(1) 用户程序中调用访管指令进入管理程序，由CPU通过管理程序组织一个通道程序，并启动通道。
(2) 通道处理机执行通道程序，完成指定的数据I/O操作。
此时CPU可以退出操作系统的管理程序，返回到用户程序中断处继续执行。
(3) 通道程序结束后向CPU发中断请求。CPU响应此中断请求后，第二次进入操作系统，调用管理程序对I/O中断进行处理。
cpu
通道

## Slide 16
1. 通道的参数
(1) 设备选择时间Ts：从通道响应I/O设备发出数据传送请求开始，到通道实际为这台I/O设备传送数据所需要的时间。
(2) 传送一个字节所用的时间Td：通道执行一条通道指令，即数据传送指令所用的时间。
(3) 一个通道上连接的I/O设备台数P：这些I/O设备同时工作。
(4) 每一个I/O设备传送的字节个数n：假设每台I/O设备传送的字节数都相同都是n。
(5) 通道完成所有数据传送所需的时间T
(6)最大数据传送率或通道最大流量(极限流量) ：在单位时间内允许传送的最大字节数或位数

## Slide 17
2. 通道的流量计算
(1) 字节多路通道：
总共需要的时间Tbyte=(Ts+Td)·P·n
最大流量为fMAX.byte=P·n/(Ts+Td)·P·n=1/(Ts+Td)
(2) 选择通道：
总共需要的时间Tselect= (Ts/n +Td)·P·n
最大流量为fMAX.select=P·n/(Ts/n+Td)·P·n=1/(Ts/n+Td)
(3) 数组多路通道：k为一个数据块中的字节长度
总的传输时间Tblock =(Ts/k+Td)·P·n
最大流量为 fMAX.block = P·n/(Ts/k+Td)·P·n =1/(Ts/k+Td)
若系统由不同的通道组成，系统的最大数据传输速率等于所有通道的最大流量之和
传一个字节需要的总时间

## Slide 18
[例8.6] 一台计算机系统有三个I/O通道：(1) 字节多路通道，带有传输速率为1.2kB/s的CRT终端5台，传输速率为7.5kB/s的打印机2台；(2) 选择通道，带有传输速率为1000kB/s的光盘1台，同时带传输速率为800kB/s的磁盘1台；(3) 数组多路通道，带传输速率为800kB/s和600kB/s的磁盘各1台，则通道总的最大传输速率为多少kB/s？
解： 字节多路通道的实际流量是连接在这个通道上的所有设备的数据传输速率之和（同时传输），即：
fbyte=∑fi(i=1,2,3,4,…7)=5×1.2kB/s+2×7.5kB/s=21kB/s。
选择通道与数组多路通道的实际（最大）流量就是连接在这个通道上的所有设备中数据流量最大的一个，即：
fselect=max(fi)(i=1,2)=max(1000kB/s,800kB/s)=1000kB/s
fblock =max(fi)(i=1,2)=max(600kB/s,800kB/s)=800kB/s
本系统的最大数据传输速率为：
f系统=fbyte+fselect+fblock=21kB/s+1000kB/s+800kB/s=1821kB/s