## Slide 1: 6.6 为处理器、内存和操作系统提供I/O设备接口

## Slide 2: 操作系统的角色
操作系统是请求I/O的程序和硬件之间的接口，因为：
  多个程序通过处理器来共享I/O系统
  I/O系统通常使用中断来传输和I/O有关的信息，中断由操作系统来处理。
  I/O设备的低级控制相当复杂

## Slide 3: 操作系统的角色
由此，OS必须处理由I/O设备产生的中断、提供低级I/O设备操作的路径、为共享I/O资源的设备提供公平的访问机会、防止用户程序访问没有访问权限的I/O设备、为提高体统吞吐率对系统进行调度。
  OS必须能给I/O设备提供指令
  I/O设备必须能通知OS它的状态
  必须能在I/O设备和主存之间传递数据

## Slide 4
I/O设备与处理器间的通讯
给I/O设备发送指令
  专用I/O指令
    必须能够指定设备号和命令字
    非管态下执行这些指令非法，以阻止用户程序直接访问设备 。（用户程序状态称为目态）
  内存映射I/O
    I/O设备和内存统一编址
    对设备对应地址的读写解释为I/O指令
    对这些地址的Load/stores必须由OS执行
硬件支持：I/O控制器、命令寄存器、状态寄存器、数据寄存器

## Slide 5
I/O设备与处理器通讯
  轮询：（软件）周期性地检查各个设备的状态字，确定是否有I/O请求
    处理器完全控制和执行所有工作
    由于处理器快，I/O设备慢，浪费大量时间
  中断 – I/O设备提供中断请求表明它要进行I/O，处理器响应中断，停止正在运行的程序。

## Slide 6: 中断与异常的区别
区别：P368

## Slide 7: 中断优先级
优先级用于OS确定先响应那个中断请求
  MIPS 状态寄存器
    决定谁可以中断处理器 (若Interrupt enable为0, 则所有中断都不可以)
    Interrupt mask为1，表示该级别中断允许，0禁止。
  MIPS 原因寄存器
    一旦有中断请求，Pending interrupt设置为1（等待响应）
    OS可以在Exception codes域查到异常编号（中断原因）P508
Interrupt enable
Exception level
User mode
Interrupt mask
15
8
4
0
1
Pending
interrupts
15
8
6
2
Branch
delay
31
Exception
codes

## Slide 8: 中断处理步骤
P369
作业6.10.1 2 3 4
（改变Interrupt mask设置可以改变优先级）

## Slide 9
串行排队链与向量中断
1. 当接在一条公共中断请求线上的一个或几个设备提出中断请求时，通过这根请求线INT送到CPU
或
2. CPU响应，中断响应线发出中断响应信号INTA
4. 若某个设备没有中断请求，它就将中断响应信号INTA传给下一设备；
若某设备有中断请求信号，它就封锁INTA，不再往下传送，
3. 同时产生该设备的中断请求识别信号INTSi
0
0
1
1
1
1
设备距离CPU的电气上的远近次序就是优先级

## Slide 10: I/O设备与内存之间传输数据
DMA（轮询和中断是由CPU完成I/O）
对于高带宽的设备（如：磁盘），中断后，处理器将用大量的时间传输数据
DMA控制器可以直接在I/O设备和内存间传递数据而不需要处理器参与。（DMA控制器）

## Slide 11
步骤：P370
(1) DMA预处理
DMA数据交换之前，由CPU完成一些必要的准备工作，向DMA控制器有关寄存器预置初态：
数据传送方向(I/O设备要对存储器“读”还是“写”)。
数据来源和去向（设备号、内存地址）。
需要传送数据的字数(即指定字计数寄存器的初值)。
预置工作完成后，CPU继续执行原来的程序。
I/O设备准备好发送的数据(输入)或接收的数据已处理完毕(输出)后，I/O设备向DMA控制器发DMA请求，再由DMA控制器向CPU发总线请求。

## Slide 12
(2) DMA数据传送（以字或数据块为单位传送）
DMA占用总线后的数据输入和输出操作都是通过循环来实现的。（DMA控制器常常包含缓冲存储单元，P370）
(3) DMA后处理
当字数计数器溢出时，DMA传送完毕，DMA控制器向CPU发DMA的结束中断。
主机响应后，停止原来程序的执行，转去执行中断服务程序，对DMA传送进行结束处理。

## Slide 13
在一个系统中可以有多个DMA控制器
  处理器和DMA控制器分时使用总线和主存

## Slide 14
DMA传送方式
DMA控制器与CPU通常采用三种方式分时使用主存
(1) 停止CPU访问主存
I/O设备传送数据
主存的存取速度>I/O设备的工作速度
DMA工作期间主存的效能没有充分发挥

## Slide 15
(2) 存储器分时
把原来的一个存取周期分成两个时间片，一片分给CPU，一片分给DMA，使CPU和DMA交替地访问主存。由于时间上不会发生冲突，可以使DMA传送和CPU同时发挥出最高的效率。
这种方式不需要对总线使用权的申请、建立和归还过程。
CPU和DMA控制器各有自己的访问主存地址寄存器、数据寄存器和读/写信号等控制寄存器。
这种方式需要主存在原来的存取周期内为两个部件服务，如果要维持CPU的访存速度不变，就要求主存的工作速度提高一倍
由于大多数I/O设备的速度都不能与CPU相匹配，所以供DMA使用的时间片可能成为空操作，将会造成一些不必要的浪费。
在C2周期中，如果DMA控制器有访问主存请求，可将DMA所需的地址、数据等信号送到DMA的总线上
在C1周期中，如CPU有访主存请求，可将CPU所需的传送地址、数据等信号送到CPU的总线上。

## Slide 16
(3) 周期挪用
周期挪用方式是前两种方式的折衷。
当I/O设备没有DMA请求时，CPU按程序要求访问主存；
当I/O设备有DMA请求并获得CPU批准后，CPU让出一个周期的总线控制权，由DMA控制器控制系统总线，挪用一个存取周期进行一次数据传送(传送一个字节或一个字)；然后，DMA控制器将总线控制权交回CPU，CPU继续进行自己的操作，等待下一个DMA请求的到来。周而复始直到数据块传送完毕。
如果在同一时刻，发生CPU与DMA的访存冲突，DMA优先，而让CPU等待一个存取周期
频繁交接权

## Slide 17
DMA的数据一致性问题
在有cache的系统中，数据有两个拷贝，一个在cache中，一个在主存
  对于DMA输入 (从磁盘到主存) – 处理器运算时仍会使用cache中的旧数据
  对于DMA输出(从主存到磁盘) 且为写回机制时 – 存回磁盘的将是主存中的旧数据，因为cache中的新数据还未写入磁盘
解决方法：P372
A second choice is to have the OS selectively invalidate the cache for an I/O read（从外设向内存输入？） or force write-back to occur for an I/O write（向外设输出）

## Slide 18
DMA与虚拟存储
如果DMA使用物理地址
  必须限制所有DMA传送在一页之内，因为若一个I/O请求不在一实页之内,则这两个实页对应的虚页不一定连续。
  若传输不止一页，则将它分成一系列传输，每次为一页。
如果DMA使用虚地址
  DMA控制器必须将虚地址转化为实地址
不管怎样，OS必须能够给出虚实地址的映射。当某个页的DMA传输正在进行时，OS不能对该页重新映射。
作业：6.11